渝经信装备〔2024〕7号

重庆市经济和信息化委员会

关于印发《重庆市首台（套）重大技术装备

推广应用目录（2024年版）》的通知

各区县（自治县）经济信息委，两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区经信部门，有关单位及企业：

为加快推动我市装备制造业水平整体提升，推进我市首台（套）重大技术装备推广应用，根据我市重大技术装备的发展现状，按照《关于进一步深入推进重庆市首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知》（渝经信发〔2021〕63号）和《重庆市首台（套）重大技术装备认定管理办法》（渝经信规范〔2022〕5号）要求，结合《关于印发重庆市首台（套）重大技术装备推广应用目录（2023年版）的通知》（渝经信装备〔2023〕5号），经区县经信部门初审，第三方机构组织行业专家评审，我委制定了《重庆市首台（套）重大技术装备推广应用目录（2024年版）》，现予印发，自印发之日起实施。《重庆市首台（套）重大技术装备推广应用目录（2023年版）》同时废止。

重庆市经济和信息化委员会

2024年4月17日

（联系人：樊老师；联系电话：63899484）

（此件公开发布）

重庆市首台（套）重大技术装备推广应用目录

（2024年版）

二○二四年四月

目  录

1、节能环保、新能源装备	1

2、石化、矿山和冶金装备	8

3、特种、安全应急、医疗装备	11

4、电气、动力、工程、轨道交通、通机农机装备	17

5、航空航天、船舶与海洋装备	23

6、智能装备	27

# 1、节能环保、新能源装备

| 序号 | 产品 | 单位 | 产品类型 | 性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿垃圾挤压脱水机 | 批 | 成套装备 | 处理能力：≥10t/h；脱水后固相含水率：＜70%；出料端主轴直径：φ400；最大进料直径：120mm； |
| 2 | 余热低温干化机 | 套 | 成套装备 | 蒸发能力：5t/d-80t/d；热源：饱和蒸汽、热水；进泥含水率（湿泥）：70%-85%；出泥含水率（干泥）：10%-50%。综合电耗低至50kwh；杀菌90%以上 |
| 3 | 纯电动吸污净化车 | 台 | 成套装备 | 最大净化处理量：50m³/h；过滤精度：10mm；垂直吸引高度：20米；水平吸引距离：100米；控制方式：本地手动控制+无线遥控 |
| 4 | 后置吊轨式垂直垃圾压缩转运系统 | 套 | 成套装备 | 泊位钢结构系统：跨距：4.5m，宽度≤8.5 m，高度≤8 m；后置吊轨压实器：最大水平移动速度≥200mm/s；最大上、下压缩速度≥200mm/s；最大压实力≥300kN；集装箱开门机构：开锁力≥10kN；启闭角度≥135°；液压泵组功率≥3KW；液压系统压力≥20MPa；集装箱：有效容积：≥24m³；额定装载量：≥13000kg；自重：≤4000kg；PLC集成控制。 |
| 5 | 加氢站成套设备 | 套 | 成套装备 | 加注计量准确度：±1.0%；充装压力等级：35MPa/70MPa；压缩压力等级：45MPa/90MPa |
| 6 | 车用燃料电池系统一体化电磁兼容测试平台 | 套 | 成套装备 | 燃料电池发动机测试功率达300kW、辐射发射达40GHz、电磁场抗扰度实现20MHz-200MHz垂直极化方向达到100V/m，200MHz-18GHz垂直极化方向达200V/m |
| 7 | H260-18MW海上风电机组 | 台/套 | 成套装备 | 风轮直径：φ260m；额定功率：18.0MW；额定风速：15.2m/s；风区等级：IEC ⅠC；运行温度：-30~+40℃；设计寿命：25年 |
| 8 | 燃煤燃机全周期二氧化碳捕集成套技术及关键设备 | 套 | 成套装备 | 燃煤烟气碳捕集再生；热耗≤ 2.4 GJ/tCO2 ，吸收剂消耗≤ 0.8 kg/tCO 2 ；燃气烟气碳捕集再生热耗≤ 3.0 GJ/tCO2 ，吸收剂消耗≤ 2.0 kg/tCO2 |
| 9 | 大兆瓦风电用滑动轴承复合试验台 | 套 | 成套装备 | 额定功率：450kw；额定转矩：5742 Nm；径向最大加载力3000kN；轴向最大加载力1000kN；最大加载弯矩100kNm； |
| 10 | 150吨纯电动宽体矿卡 | 台 | 单体装备 | 可承载 150 吨的车货总重；峰值功率 920kw；充换电一体电量达564kW·h |
| 11 | 磁悬浮电机 | 台 | 关键核心部件 | 功率：600kw；效率：98%；转速：60000r/min；电压：380/690v； |
| 12 | 磁悬浮压缩机 | 台 | 单体装备 | 额定流量：100m3/min；压力：2.0-3.5bar；装机功率：300kw； |
| 13 | 新能源汽车燃油箱模块化总成（RLDU04000F） | 批 | 关键核心部件 | 车辆类型：M1；形状：异性；外形尺寸（mm）：1174.6×690.6×255.9；额定容量（L）：65；燃油箱体材料：HDPE/EVOH/LLDPE；燃油箱盖型式：拉带式燃油箱盖；空车状态下燃油箱底部距地面的高度（mm）：208；燃油渗透性满足国六HC排放≤100mg/24h，燃油箱晃动噪音曲线不差于标杆车测试曲线。 |
| 14 | 闭式热源塔 | 台 | 单体装备 | 单机散热量1000kW，散热功耗11kW；单机吸热量375kW，吸热功耗11kW；运行重量3.5t。 |
| 15 | DDOD近零能耗氨氮处理与资源化回收装置 | 台 | 成套装备 | 进水氨氮范围为50～5000mg/L；出水氨氮低于15mg/L；氨氮回收率≥90%；有效阻隔有机物、金属离子污染，双膜组件使用寿命≥5年；运行能耗仅为鸟粪石、吹脱、汽提、气态膜等工艺的1%，成本仅为其10%。 |
| 16 | 高压气液混输泵 | 台 | 成套装备 | 每台泵送含砂含气原油2000m3（液气比1:4，含砂率～2%，温度40~80℃），设计压力5.0MPa，配带电机200kW，泵速235rpm，产品满足JB/T8644-2021《单螺杆泵》标准。机封符合JB/T 4127.1~3机械密封的三个标准；大推力减速机符合JB/T8853-2015《硬齿面圆柱齿轮减速机》标准；混输泵符合《多相混输单螺杆泵》JB/T14160-2021。 |
| 17 | 煤层气采出水密闭输送装置 | 台 | 成套装备 | 缓冲分离罐规格：DN2000×7000mm；缓冲分离罐工作压力：0.07Mpa；天然气最大出口压力：0.07Mpa；最大天然气分离量：50Nm^3/h；液体（水）最大出口压力：2.5Mpa；最大液体分离量 ：20m3/h。 |
| 18 | 原子吸收分光光度计 | 套 | 单体装备 | 波长范围：（190-900） nm；光谱带宽：（0.1、0.2、0.4、1.0、2.0）nm自动切换；波长实际误差：±0.1nm；波长重复性：≤0.05nm；长寿命石墨管：国产石墨管寿命大于400次（原子化温度2000℃）； |
| 19 | 飞机牵引车（电动式）TK-EQY280 | 台 | 单体装备 | 整备质量30吨，最高车速35KM/H，续驶里程160KM，最小转弯直径7300mm，最大牵引力240kN，能推运或拖拉最大起飞重量小于等于352吨的中型飞机。电机额定功率214KW，电量268.7KWH |
| 20 | LNG接收站用大型BOG工艺压缩机 | 台 | 成套装备 | 活塞力最大可达800kN、进气温度：-65~100℃、气体输气量大且范围变化大（10万方/天～100万方/天） |
| 21 | 35万方/天大型页岩气压缩机 | 台 | 成套装备 | 全风冷；转速1000r/min；活塞力250KN；流量 18-43万Nm3/d。 |
| 22 | 储气库用70MPa大排量天然气压缩机 | 台 | 成套装备 | 额定流量：20×104Nm3/d；额定排气压力：70MPa；填料密封压力31MPa，寿命不低于4000小时；活塞环密封压差60MPa，寿命不低于4000小时。 |
| 23 | 芯汇能CGRC系列液冷芯能柜 | 台 | 成套装备 | PUE<1.04，实测值为1.012；TCE>90%；芯片出水温度≥70℃ |
| 24 | 燃气调压计量撬产品 | 套 | 成套装备 | 进气压力范围： ≤25MPa；过滤精度： ≤20μm；工作流量范围 140000-340000m3；工作温度范围： -20～60℃；适宜温、高湿、盐雾等环境因素。 |
| 25 | 新能源汽车智能化电子水泵 | 套 | 关键核心部件 | 额定电压： DC12.5V；额定功率：60～110W；最大流量： 50L/min；噪音限定： ≤45d；B寿命： ≥20000H |
| 26 | 急冷脱酸一体化装置 | 台 | 单体装备 | 脱酸效率95%以上；急冷脱酸塔内急冷时间：﹤1秒（500℃-550℃降至190℃-200℃总时间）；急冷脱酸塔内高速旋转雾化后液滴平均粒径为50μm |
| 27 | 储氢井 | 台 | 单体装备 | 设计压力50MPa；工作压力45MPa ；水容积：3m³、5m³；设计温度：-20--65℃；工作温度：-20--60℃；储存介质：气态氢气 |
| 28 | 固废负压循环焚烧系统 | 套 | 单体装备 | 单台日处理能力50-1000吨；负压蓄热焚烧方式；焚烧温度850-1100℃；残渣热灼减率≤5%；二噁英排放度≤0.1ng/(TEQ)Nm3。 |
| 29 | 铸造废旧砂再生成套设备 | 套 | 成套装备 | 日处理吨位≥400吨；经处理后的各类再生砂主要技术指标：粘土砂废旧砂再生率≥95%；水玻璃砂旧砂再生率≥70%，氧化钠去除率≥95%；呋喃树脂自硬砂旧砂再生率≥95%；碱酚醛树脂自硬砂旧砂再生率≥80%，再生砂灼烧减量≤0.4%，酸耗值≤5mL，含泥量≤0.1%。 |
| 30 | 燃气发电机组 | 台/套 | 成套装备 | 缸径：210mm；单缸排量：11.08L；最大燃烧压力：15MPa；燃气机转速：1000r/min；电功率≥1500KW、可燃气体种类：天然气、沼气、瓦斯气、生物质气 |
| 31 | 智慧公厕智能管理成套系统 | 套 | 成套装备 | 采用领先的双目立体视觉技术，分辨率支持1920* 1080P，计数分辨率：16 位数值计数器输入频率：≤100Hz，光照强度增加 7%，光照量程0-65535uux/0-20万 LUX，工作温度：-30℃～65℃；工作湿度：15%~90%RH，NH₃测量范围：0-500ppm，CO₂测量 范 围 ： 2000ppm/ 5000pp m/ 10000ppm（支持定制），H₂S 测量范围： 0~ 100ppm。可节约用水 30%，节约用电 50%。 |
| 32 | 物联网智控垃圾渗滤液处理设备 | 套 | 成套装备 | 处理量：60吨/天；处理运行方式：物联网智能控制；垃圾渗沥液处理率：100%。（无浓水存留）；排放标准： GB16889-2008 生活垃圾填埋场污染控制标准表3。 |
| 33 | 柔性换电站 | 套 | 成套装备 | 车辆轮距调整行程：300mm；车辆轴调整行程：1000mm；车辆俯仰角调整行程：±10°；车辆滚转角调整行程：±10° |
| 34 | 180/240/320kW直流充电桩 | 台 | 成套装备 | 额定功率：180Kw/240kw/320kw；输入电压：AC380V；待机功耗：＜50W；稳压精度：≤±0.5%；稳流精度：≤±1% |
| 35 | 自蔓延热解焚烧废盐无害化处置绿色循环利用智能成套设备 | 套 | 成套装备 | 单台日处理能力50-1000吨；负压自蔓延热解焚烧方式；炉内压力：-3200~-1800Pa；焚烧温度600~800℃；布料厚度600～800mm；焚烧后废盐TOC小于100mg/kg；精制盐TOC小于20mg/kg，满足工业原料循环使用要求；烟气排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020） |
| 36 | 垃圾飞灰高温烧结无害化处置智能成套设备 | 套 | 成套装备 | 单台日处理能力50-1000吨；负压自蔓延热解焚烧方式；预处理成球直径：5-8mm；焚烧温度大于1100℃；焚烧后残渣热灼减率≤5%，二噁英≤50ng(TEQ)/kg，重金属浸出毒性满足《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3）；烟气排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020） |
| 37 | 自蔓延热解焚烧车载式移动固废应急处置智能成套设备 | 套 | 成套装备 | 单台日处理能力3-50吨；负压蓄热焚烧方式；焚烧温度大于1100摄氏度，可根据不同物料所需焚烧温度调节；烟气达标排放 |
| 38 | 氢燃料电池动力观光车 | 批 | 单体装备 | 使用氢燃料电池，续驶里程（km）≥200，最高时速（km/h）≥30，爬坡度（%）≥20 |
| 39 | 供氢-回氢组件 | 套 | 关键核心部件 | 额定引射当量比：1.5—2.0； 氢流量：200 L —2000L/ min；适用燃料电池系统10 kW-120kw |
| 40 | 低温微量润滑设备 | 台 | 单体装备 | 制冷温度-5℃～-60℃可调；制冷方式机械压缩单级/二元复受制冷（风冷）；供气压力0.45～0.8Mpa；供气压力露点2～10℃（0.7 Mpa）；低温出口温度-60℃；额定流量0.5～2.5m³/min（可调）；耗油量（最小）5ml/h（线性可调）； |
| 41 | 无溶剂-绝缘材料复合机 | 套 | 单体装备 | 环保工艺（源头无VOC）；适用0.3～1.2mm厚片材；三层同时复合；行业高速机100m/Min |
| 42 | 无溶剂-正反涂铝箔复合机 | 套 | 单体装备 | 环保工艺（源头无VOC）；适用0.005mm纯铝箔； 可扩展其它金属箔；可扩展特殊材料；三层同时复合；行业高速机450m/Min； |
| 43 | 高效节能锂电池浆料搅拌设备 | 套 | 成套装备 | 分散盘数量：1套两层可拆卸分散盘，主分散盘为针式；分散盘：分散盘镀陶瓷；分散转速：最高750rpm/min，线速度≥23m/s；转速0～750rpm/min可调；搅拌桶旋转转速：0～40rpm/min可调。 |
| 44 | 场地污染土壤淋洗装备 | 套 | 成套装备 | 装备处理能力为10-15t/h，液固比5:1，设备每天运行时间为10-14h。 |
| 45 | 物联网智慧一体化污水处理系统 | 套 | 成套装备 | 化学需氧量（COD）≤50mg/L、总悬浮物（SS）≤10mg/L、氨氮（NH3-N）≤5-8mg/L、总氮（TN）≤15mg/L，总磷（TP）≤0.5mg/L |
| 46 | 新能源汽车35Mpa车载储氢系统 | 套 | 成套装备 | 气瓶安装强度：车辆坐标系X、Y、Z方向施加载荷10.29KN，气瓶相对于固定座的固定点相对位置不大于5mm；固定方式：支架固定、螺栓紧固、绑带固定；气瓶安装/满瓶质量（Kg）：115/120；公称水容积（L）：210；公称工作压力（MPa）：35MPa |
| 47 | 达标/灌溉双标准一体化设备 | 套 | 成套装备 | MBBR 泥膜复合达标/灌溉双标准一体化设备以50m3/d 为例：达标模式下吨水能耗为1.07kwh/m3，吨水药耗为0.089kwh/m3；灌溉模式吨水能耗为 0.36kwh/m3，吨水药耗为 0。灌溉模式较达标模式降低能耗66.4%，灌溉模式降低药耗100%。 SaBR 自适应达标/灌溉双标准一体化设备以10m3 /d 为例： 达标模式下吨水能耗为0.47 kwh/m3，吨水药耗为0.044 kwh/m3；灌溉模式吨水能耗为0.18 kwh/m3，吨水药耗为0。 灌溉模式较达标模式降低能耗61.7%，灌溉模式降低药耗 100% |
| 48 | 30kW Sic电源模块 | 批 | 关键核心部件 | 交流输入电压：（380±15%）V；直流输出电压： 200～1000V；工作温度： -25～65℃；效率＞96%； |
| 49 | 激光划片机 | 批 | 成套装备 | 兼容6寸、8寸晶圆；适合晶圆尺寸为1mm*1mm～5mm*5mm且划片道为80um；SiC晶圆切割深度150um；激光定位精度<10um |

2、石化、矿山和冶金装备

| 序号 | 产品 | 单位 | 产品类型 | 性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | CHSCD型钢矫直机 | 套 | 成套装备 | 矫直速度 Max.3m/s；H型钢头部精度 ≤1.2mm/1000mm；H型钢中部精度 ≤0.8mm/1000mm |
| 51 | 转炉智慧检测及控制系统 | 套 | 成套装备 | 转炉加料→冶炼过程→出钢全程智能化检测及控制，系统投用率≥98%；精准冶炼，喷溅控制准确率≥95%，返干准确率≥85%，冶炼终点碳温命中率≥90%； |
| 52 | 煤矿井下瓦斯抽采钻孔机器人 | 套 | 成套装备 | 钻进工况自适应调节时间≤3s；自主定位导航系统精度≤50mm；开孔位置定位精度±0.2m；钻杆自动输送位置误差≤1%。 |
| 53 | 煤矿用履带式全液压钻机 | 台 | 成套装备 | 额定扭矩4200～1800N.m；钻孔倾角 -90~90°；钻孔方位角0~360°；采用内部机械装置钻杆加卸；加杆时钻机连续旋转排渣。 |
| 54 | 百万吨级二氧化碳回收装备用丙烯压缩机 | 台 | 单体装备 | 丙烯入口温度（℃）：-45~+10℃；出口丙烯气体压力MPa（A）：1.70~2.20MPa（A）；压缩机轴振动≤20μm；压缩机轴承温度≤90℃；转速范围：5425～8137r/min |
| 55 | 大型多级离心式炉气压缩机 | 台 | 单体装备 | 压缩机流量：68954Nm3/h；炉气入口温度：40℃（以用户实际进气温度为准）；炉气入口压力：0.095MPa(A)；压缩机出口压力：0.62MPa（A）（转速5562rpm）；压缩机轴承振动：＜25um；压缩机轴瓦温度：＜90℃ |
| 56 | 高压无油润滑压缩机 | 套 | 单体装备 | 型式：往复活塞式，排气压力31MPa，最高转速500rpm，行程200mm，活塞杆直径60mm，最大活塞力100kN，最大电机功率710kW。 |
| 57 | 混合制冷深冷天然气液化技术装备 | 套 | 单体装备 | 冷侧和热侧最小温差≤2℃，平均传热温差≤5℃；可实现无人或少人操作。 |
| 58 | MVR系统用离心式蒸汽压缩机组 | 台 | 单体装备 | 压缩机温升12℃以上；压缩机整机多变效率≥83%；机组轴振动幅值≤20um；噪音≤90dBA。 |
| 59 | M型高转速CNG压缩机 | 套 | 单体装备 | 型式：往复活塞式；转速：1000r/min；排气压力：25 MPa（G）；活塞力：6kN；最大电机功率450kW。 |
| 60 | 高压无油润滑压缩机 | 套 | 单体装备 | 型式：往复活塞式，排气压力31MPa，最高转速500rpm，行程200mm，活塞杆直径60mm，最大活塞力100kN，最大电机功率710kW。 |
| 61 | 四辊张减机 | 套 | 单体装备 | 总减径率30%～70%，单机架减径率2%～7%。外径精度±0.3%或±0.3mm，内六方指标P，对于D/S=5的厚壁管，¦P¦≤10%。 |
| 62 | 热回收焦炉余热发电装置 | 套 | 成套装备 | 高温超高压一次再热母管制工艺；吨焦回收电量：950~1050kWh/t焦；蒸汽压力：13.7MPa；蒸汽温度：540℃。 |
| 63 | 锥形降膜管 | 套 | 单体装备 | 单支降膜管产量达0.8T/h折百NaOH；能源消耗降低2%；熔盐温度降低8~10℃；降膜管底部蒸汽流速降低到25m/s；使用寿命延长到6～8年 |
| 64 | 热回收焦炉余热发电装置 | 套 | 成套装备 | 高温超高压一次再热母管制工艺：吨焦回收电量：950~1050kWh/t焦；蒸汽压力：13.7MPa；蒸汽温度：540℃ |
| 65 | 10MPa以上高进口压力多级离心泵 | 台/套 | 成套装备 | 流量40-100m3/h，扬程1400-3500m，效率达到国家标准；泵振动满足API610标准要求，运行寿命不低于1年 |
| 66 | 双壳体高压加氢进料离心泵 | 台/套 | 成套装备 | 流量40-100m3/h，扬程1400-3500m，效率达到国家标准，振动满足API610 标准要求，运行寿命不低于1年 |
| 67 | 高端液压隔膜泵 | 台/套 | 成套装备 | 连续运转率93%～95%、隔膜寿命≥10000h、隔膜容积率≥92% |
| 68 | 140MPa井口测试旋转离心除砂装置 | 套 | 成套装备 | 额定工作压力：140MPa；材料级别：EE-HH；温度级别：P-U（-29-121℃）；规范级别：PSL3G；性能级别：PR1 |
| 69 | 低速机液化石油气燃料喷射阀 | 套 | 关键核心部件 | 燃料供给压力：50bar;2.控制介质压力：300bar;3.密封介质压力：80bar;4.燃料喷射压力：600-700bar |
| 70 | 高进口压力隔膜计量泵 | 台/套 | 成套装备 | 泵入口压力大于0.5MPa，排出压力大于8MPa，输送流量大于5m3/h。效率及振动等各项指标达到或超过国家标准要求。 |

3、特种、安全应急、医疗装备

| 序号 | 产品 | 单位 | 产品类型 | 性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 移动智能采血管理系统 | 套 | 成套装备 | 本产品能提高病区患者安全，减少不良事件，提升医院标本采集效率40%以上，采血速度提升50%以上，缩短TAT约30%，提高检验结果准确率1.2%。标本采集精确率和离体时间准确率均为100%，退检率降低0.4%。医护人员与病人接触时间减少50%以上，实现全自动智能化封闭隔离操作，降低院内感染风险，对突发传染病管控有重大意义。 |
| 72 | 共聚焦显微拉曼光谱仪 | 台 | 单体装备 | 光谱范围：200～9000cm-1；光谱分辨率：1.5cm-1（1800刻线光栅）；信噪比：硅三阶峰>40:1；横向（XY方向）光学空间分辨率：优于400nm@532nm；纵向（Z方向）光学空间分辨率：共聚焦孔不小于50μm时，优于1.6μm@532nm |
| 73 | 组件拉棒装置设备 | 台 | 单体装备 | 可满足8、12、14英尺核燃料等组件多品种柔性化生产；实现17根拉杆单棒双向力检测、阻力报警及曲线图输出，并具备力检测在线数字校准能力。具备短拉杆工艺，长度1900mm，满足特殊生产工况需求同一台设备可实现内外拉爪2种生产工艺的轻松切换拉棒主驱动采用滚珠丝杆传动，精度较高，丝杆长6970mm。 |
| 74 | 消防救援无人机 | 套 | 单体装备 | 空载续航时间： ≥40min；最大负载能力：≥50kg；50KG 载荷续航：≥15min；30KG 载荷续航 ：≥20min；最大起飞重量： ≥ 120kg； |
| 75 | 特大桥塔内智能巡检装备（SC200系列） | 套 | 成套装备 | 施工升降机的高度定位精度±10mm；巡检装备巡检控制时延<2s，巡检图像横、纵向误差<土20mm；缺陷坐标精度≤50mm；病害识别率≥90%，病害特征精度≥80%。 |
| 76 | 婴幼儿超声肺功能测试仪 | 套 | 单体装备 | 呼气峰值流量（PEF）测试范围：（0～18.00）l/s，误差±3%；容积测试范围：（0～30）l，误差±3%；采样频率：200Hz；流量分辨率：1ml/s |
| 77 | 基于强流直线加速器的 BNCT 装备整机 | 台 | 成套装备 | 加速器能量： 2.7MeV；加速器流强： 30mA；超热中子通量 ＞1×10^9 n/s/cm^2；快中子剂量/超热中子通量 ＜2×10^-13 Gy•cm^2/n；伽马剂量/超热中子通量 ＜2×10^-13 Gy•cm^2/n；热中子通量/超热中子通量 ＜0.05；中子流强/总通量 ＞0.7；系统开机率目标 ＞95%；出口中子束直径 6档可调（10-20cm）；患者定位精度 ±0.5mm/±0.2°；位置配准模式 3D/3D（卧姿） 2D/3D（坐姿）；患者摆位方式 7 自由度机器人 |
| 78 | 全自动凝血分析仪 | 台 | 单体装备 | 样品浓度的携带污染率≤10%；测试速度不低于140T/h。精密度（1）PT(s) ≤3%（2）APTT(s) ≤4%（3）FIB(g/L) ≤8%（4）TT(s) ≤10%（5）D-Dimer(μg/mL) ≤15%（6）ATⅢ≤5%；通道一致性：通道的一致性应≤5%。准确度（1）1FIB的测量的相对偏差不超过±10.0%；（2）D-Dimer的测量的相对偏差不超过±15.0%；在线性范围内相关系数r≥0.980 |
| 79 | 中子肿瘤精准治疗系统 | 套 | 成套装备 | 加速器束流能量≥30MeV；铍靶寿命≥500h；超热中子通量≥1E9n/cm2·s |
| 80 | 医院智能管理机器人 | 台 | 成套装备 | 雾化用量2.5ml/m3。紫外线波长为222nm和254nm，其中254nm的紫外线辐射照70μW/cm2。过氧化氢浓度：7.5%；过氧化氢PH值为4.0~7.0之间；紫外灯平均寿命≥8000h。 |
| 81 | 人体核素辐射分析仪 | 台 | 单体装备 | 测量范围：10μCi～250mCi；尺寸：整体尺寸（高×宽×深）：2400mm×1300mm×1100mm；整体重量：350kg；工作温度：0℃～40℃；全身扫描时间：≤3min。 |
| 82 | 三级侧拉指挥车 | 台 | 成套装备 | 展开尺寸：13500（长）×9460（宽）×4000（高）、拉厢最低内空高度（mm）≥1820、会议区面积（㎡）≥65、主会议人数≥17人、总会议人数≥61人、展开时间（min）≤25分钟、整车重量（t）≤25t、扩展区承载总重量（t）≥6t |
| 83 | 核生化多功能侦检车 | 台 | 成套装备 | 正压式空气过滤防护系统：满足核生化事故现场及核生化物质过滤要求，保持车内气压略高于外界大气压100-300Pa；核级过滤效率：＞99.99%（0.3μm）；能对车辆所处环境空气中的沙林、芥子气、梭曼、塔崩、路易氏剂等经典化学毒剂，以及生物和放射性气溶胶进行有效防护。核辐射侦检系统：核辐射探测仪连接车头的核辐射侦检探头可探测车外辐射情况，剂量率范围：0.01uGy/h~100mGy/h。生物污染快速侦检仪：可用于检测空气、水、土地中是否存在致病物质；用于侦检生物武器（民用、军用）；用于自然灾害（如地震震区）；用于检测饮用水和食物（如霍乱）；用于研究流行病，如沙粒病毒、埃博拉病毒、A、B 型流感、汉塔病毒等；用于检测家养宠物及野生动物是否带有致病物质，如炭疽热、布鲁氏菌病、鼠疫、兔疫等；样本数不低于 30 件；检测种类：包括不限于炭疽杆菌、鼻疽杆菌、鼠疫杆菌、布鲁氏菌、土拉菌、霍乱弧菌、大肠杆菌O157、新冠病毒、沙粒病毒、埃博拉病毒、AB型流感、汉塔病毒等。气相质谱/色谱化学分析仪：主要用于定性定量检测鉴别化学战争制剂和毒性工业化学品、毒性工业材料，实时显示测试结果。该仪器用于正确鉴别有机化学物的基准，能够鉴别多种检测对象化学成分，8小时工作日中可分析至少20个样品。 |
| 84 | BST300全自动特定蛋白分析仪 | 台 | 单体装备 | 速度300H/T；加样量3μ~500μL；反应杯温度37℃±0.3℃； 样本试剂位数60个。 |
| 85 | 高速公路隧道照明灯具多功能智能清洗特种装备 | 台 | 成套装备 | 蒸汽清洗和高压空气冲干清洗技术（蒸汽流量60kg/h；蒸汽压力20/30kg；空气机工作压力为0.8MPa；空气机排气量为0.9m3/min）；清洗过程中行车速度不低于3km/h；可自动避障 |
| 86 | 全自动生化分析仪（EXC2000） | 批 | 单体装备 | 生化恒速2000T/H，选配电解质模块测速600T/H，综合测速可达2400T/H，样本位640个，试剂位230个；杂散光：吸光度不小于5.0Abs；吸光度线性范围：相对偏倚在±5％范围内的最大吸光度应≥3.6Abs；吸光度重复性：CV≤1.5%；最小反应体积：70ul。 |
| 87 | 手术机器人 | 台 | 单体装备 | 机械臂具有7个自由度；手术器械末端快换时间小于8s；主从操作手的系统响应时间<25毫秒；3D影像系统；可利用眼球移动调整视野范围，响应速度1s；1：1的真实的力觉感应技术，力反馈准确度达到98%；力觉反馈最小灵敏度：35克。 |
| 88 | 缓控释胶囊智能化生产设备 | 套 | 单体装备 | 机器速度：32～44条/分钟（模条）；产量：63000～72000粒/小时；成品合格率＞99.5%。 |
| 89 | 血栓弹力图仪 | 台 | 单体装备 | 通道数量 ≥2；稳定性相对偏倚≤±10%；批内测量重复性CV≤10%；具有自动水平调节和自动上下杯功能。 |
| 90 | 血液粘弹性流控检测芯片加工中心 | 套 | 成套装备 | 重复定位精度≤0.005mm；加工微流道极限尺寸可达微米级，表面粗糙度高于0.2；可实现自动换刀和自动装夹及对刀功能。 |
| 91 | 连续性血液净化设备 | 台 | 单体装备 | 可用于连续性肾脏替代治疗，泵数量≥6个，血流量范围：0～600ml/min，超滤速率流量：0～250ml/ min，称重精度：±5g。 |
| 92 | 移动式应急处置终端装备 | 台 | 单体装备 | 三重通讯系统：无线网络、GPRS、北斗信号，嵌入式系统：接收云端指令、USB接口能接入计算机设备；2500磅双向绞盘可1键收放施救牵引，可在雪地、沼泽、沙漠、泥泞等恶劣环境进行自救和施救；应急照明灯组可360度旋转，左右两组灯具1000W上下180度翻转。 |
| 93 | 消防机器人 | 台 | 单体装备 | 装备质量：≤500KG；爬坡能力：84%（40°）斜坡或楼梯；牵引力：≤4000N。 |
| 94 | 矿用隔爆兼本安型巡检机器人 | 台 | 单体装备 | 采用吊挂式轨道行走形式；自主充电；防爆设计；测温范围：-25℃~+135℃/-40℃~550℃；成像时间：＜4.0s。 |
| 95 | 铁路列检机器人 | 台 | 单体装备 | 最高运行速度：42Km/h；无线通信距离：1Km；避障检测距离：100m，10%反射率；自动充电设计； |
| 96 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | 台 | 单体装备 | 单次轴向扫描，可获得的最大扫描层数：32层；高压发生器功率：32KW；最快旋转速度：80RPM。 |
| 97 | 全自动微生物质谱检测系统 | 台 | 单体装备 | 质量准确性（相对示值误差）：≤500 ppm；灵敏度：信噪比≥100（0.04mg /mL，[Glu1]-人纤维蛋白肽B）；信噪比≥100（4mg/mL，马心肌红蛋白）；质量分辨率：R≥500；质量稳定性：≤800ppm；全靶板即96个样本鉴定时间T＜15min |
| 98 | 96通量全自动核酸提取仪 | 台 | 单体装备 | 样本通量 1-96；处理体积50-1000μL；96通道提取时间≤12min；磁珠回收率≥98%；提取孔间差 CV≤3%；重量≤50kg |
| 99 | 乳房病灶旋切式活检系统 | 台 | 成套装备 | 系统能够输出的旋转速度应为700r/min±100r/min；系统真空压力应满足：极限真空压力-85kPa±5kPa；系统保持3min负压值变化不超过初始值的±10%；各真空部件分别保持3min负压值变化不超过初始值的±5%；系统抽气速率应满足：抽气速率20L/min~30L/min； |
| 100 | 核生化监测车 | 台 | 成套装备 | 整车外形尺寸（长×宽×高）：≤6800mm×2700mm×3200mm；整车最大总质量：≤12500kg；整车采用单舱式集体防护，能测量γ剂量（率）、α/β表面活度，判别特殊核材料、医疗、工业、天然四类放射性核素；能监测空气中存在的生物气溶胶；能检测空气和地面的神经性和糜烂性毒剂；能遥测沙林、芥子气化学毒剂和工业有毒有害气体云团；能测量周围环境风速、风向、温度、湿度、气压及地表温等气象要素；具有控制、通信、定位、标志、采样、洗消等功能，并能对外传送信息。 |
| 101 | 电子上/ 下消化道内窥镜 | 套 | 成套装备 | 视场角：140° 景深：3mm-100mm；弯曲部角度范围：上/下 210°/90° 左/右 100°/100°（上消化道内窥镜）上/下180°/180°左/右 160°/160°（下消化道内窥镜）；显示分辨率1920x1200 |
| 102 | 便携式辐射仪 | 台 | 单体装备 | 便携式辐射仪由主机、αβ探头、γ探头、延长杆、携行包、携行箱及附件等组成。主要性能指标如下： 1. 主机尺寸（长×宽×高）：≤170mm×140mm×80mm；2. 重量：≤3.5kg；3. γ剂量率测量范围：1×10-7Gy/h～10Gy/h；4. γ累积剂量测量范围：1×10-7Gy～10Gy；5. α、β表面活度测量范围：1Bq/cm2～1×104Bq/cm2。 |
| 103 | 无人机全航空瞬变电磁系统 | 套 | 成套装备 | 系统重量：45kg；发射波形：双极性组合波，一次飞行深浅同时激发、采集；磁矩：发射电流70A，磁矩3万Am2；关断时间：线性关断，200μs；探测深度：500米（连测），700米（悬停点测） |

4、电气、动力、工程、轨道交通、通机农机装备

| 序号 | 产品 | 单位 | 产品类型 | 性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 钢带表面氧化铁皮无酸清理设备 | 套 | 成套装备 | 除鳞等级：达到GB/T 8923.1-2011中Sa2.5及Sa3级；粗糙度等级：达到GB/T 13288.2-2011中细级；单个标准单元处理速度10m/min |
| 105 | 列车自主感知系统（TAPS） | 台 | 单体装备 | 列车定位：站台定位误差 < 0.1m，区间综合定位误差 < 0.3m；列车测速：误差 < 0.1km/h；障碍物检测（厘米级精度）：3.25m*2.6m（障碍物大小）最大感知距离为500m（任意类型障碍物），（特定类型障碍物）为1000m；1.5m*0.4m（行人等）（障碍物大小）最大感知距离为300m（任意类型障碍物），（特定类型障碍物）为500m；2.5m*Φ0.3m（电线杆等）障碍物大小）最大感知距离为200m（任意类型障碍物），（特定类型障碍物）为400m；0.3m*0.3m（箱子/落石等）障碍物大小）最大感知距离为150m（任意类型障碍物），（特定类型障碍物）为250m。 |
| 106 | 带故障切除功能的站用低压交流电源系统剩余电流监测装置 | 套 | 成套装备 | 测量精度；±0.5%；大电流冲击适应性；In_100A，瞬态冲击电流1000A；100A<In_630A，瞬态冲击电流2000A；630A<In_2000A，瞬态冲击电流4000A；电气强度；监控设备的电源插头与机壳间应能耐受1 分钟频率为50Hz，电压有效值为1250V 的交流电压。报警 |
| 107 | 乘坐式微耕机 | 台 | 成套装备 | 整机重量小于 300 公斤，耕作宽度≥1.0 米，耕作深度≥150 毫米，作业效率 0.1～0.25 公顷/小时 |
| 108 | SC(B)H15系列10kV级高效节能干式非晶合金变压器 | 台 | 单体装备 | SCH15-30/10空载损耗70W，SCH15-50/10空载损耗90W，SCH15-63/10空载损耗110W, SCH15-80/10空载损耗120W, SCH15-100/10空载损耗130W, SCH15-125/10空载损耗150W，SCBH15-160/10空载损耗170W, SCBH15-200/10空载损耗200W,SCBH15-250/10空载损耗230W, SCBH15-315/10空载损耗280W,SCBH15-400/10空载损耗310W, SCBH15-500/10空载损耗360W,SCBH15-630/10空载损耗410W, SCBH15-800/10空载损耗480W,SCBH15-1000/10空载损耗550W, SCBH15-1250/10空载损耗650W, SCBH15-1600/10空载损耗760W, SCBH15-2000/10空载损耗1000W, SCBH15-2500/10空载损耗1200W |
| 109 | 110kV混合绝缘油变压器 | 台 | 成套装备 | 采用环烷基矿物油、大豆基天然酯、棕榈基天然酯油及复合氧化剂混合而成的混合绝缘油作为绝缘介质；油的击穿电压60.8kV，tanδ（90°C）0.183%，含水量11mg/kg；空载损耗27.9kW；负载损耗208.2kW；顶层油温＜51.8K，绕组平均温升＜57.5K |
| 110 | 轻量型轨道交通钢轨铣磨车 | 套 | 成套装备 | 作业速度：0.3～2.0km/h；切削深度：顶面最大2mm/遍；侧面（肥边）最大3.0mm/遍；轨距角处（肥边）最大5mm/遍；铣后粗糙度：Ra＜6μm轮廓精度：≤±0.15mm；纵向平顺性；30mm<λ<100mm≤±0.02mm ；100mm<λ<300mm≤±0.03mm ；300mm<λ<1000mm≤±0.13mm |
| 111 | 跨座式单轨交通钢支座 | 套 | 关键核心部件 | 适应轨道梁最大跨径 30m；抗倾覆系数 ≥2；支座转角 ≥20''；结构工作寿命 100年；疲劳荷载循环次数 3×106次 |
| 112 | 跨坐式单轨车辆 | 台 | 单体装备 | 轴重≥11t；运营速度≥80km/h；载客量：头车≥210人，中间车≥230人；曲线半径≤50m。 |
| 113 | 山地A型地铁车辆 | 台 | 单体装备 | 车辆宽度：3000mm；头车长度：21000mm；中间车长度：20000mm。载客量（定员）：头车≥246人；中间车≥260人。轴重：≤15t。列车能通过正线最小曲线半径：250m。列车最高运行速度：100km/h。 |
| 114 | 城轨车辆制动系统 | 套 | 关键核心部件 | 地铁电空制动：常用制动及快速制动冲动限制值≤0.75m/s3；具备40‰坡道停放及防溜坡启动功能；常用制动控制精度≤10kPa。低地板电液制动：紧急减速度（70km/h～0）≥2.8m/s2；常用制动及紧急制动控制精度≤0.2MPa。悬挂式单轨电液制动：紧急制动减速度（50km/h～0）≥1.2m/s2；冲动限制值≤0.75m/s3；35‰坡道停放安全系数≥2。 |
| 115 | 地铁齿轮箱 | 套 | 关键核心部件 | 功率210KW；转速4100rpm；传动比：4.5-7。 |
| 116 | 分布式水能发电系统 | 套 | 关键核心部件 | 装机50KW/h |
| 117 | 超大容量发电机变压器 | 套 | 关键核心部件 | 单相容量≥500000kVA，电压≥500kV。 |
| 118 | 特高压交流并联电容器及其装置 | 套 | 关键核心部件 | 交流工程额定电压1000kV，电容器组额定电压110kV，电容器组额定电流≥1000A，三相电容器组额定容量≥720Mvar。 |
| 119 | 特高压交流电磁式电压互感器（配GIS用） | 台 | 关键核心部件 | 最高工作电压 1100kV，准确级及额定输出 二次绕组 0.2级：100VA、0.5级：15VA、剩余电压绕组 3P：100VA，二次绕组极限输出 1000VA。 |
| 120 | 特高压直流接入750kV交流换流变压器 | 套 | 关键核心部件 | 单相容量≥400000kVA，网侧电压≥750kV。 |
| 121 | 特高压直流输电换流站用旁路开关 | 台 | 关键核心部件 | 额定直流电压 对地：1120kV，额定直流耐受电压（60min）对地：≥1680kV，额定峰值耐受电流 ≥135kA，额定直流转移电流 ≥6600A。 |
| 122 | 特高压直流极线用隔离开关（接地开关） | 批 | 关键核心部件 | 额定直流电压 1120kV，额定电流 5500A，额定峰值耐受电流≥125kA。 |
| 123 | 特高压直流电子式电压互感器 | 台 | 关键核心部件 | 额定一次电压：±1100kV，直流电压测量范围±1680kV（0.1p.u.～1.5p.u.），额定分压比：1100000/50，准确级 0.2，数字量的额定输出：15000，阶跃响应时间≤250μs。 |
| 124 | 特高压直流光学电流互感器 | 台 | 关键核心部件 | 额定一次电压：±1100kV，额定一次电流：4500A，短时热电流（方均根值）：63kA，3s，额定动稳定电流（峰值）：160kA。 |
| 125 | 矿物质绝缘电力电缆 | 批 | 关键核心部件 | 绝缘材料：电工级氧化镁；电压等级：450/750伏、0.6/1千伏；单芯电缆截面可达630 mm²，多芯可达240 mm²。耐火性能：在950-1000℃燃烧环境中可持续供电3小时；长期工作温度可达250℃；过载能力可达正常载流量的100倍以上。 |
| 126 | 核级泵 | 台 | 关键核心部件 | 额定功率≥1000MWe；设计寿命≥60年，堆芯损坏概率（CDF）≤1.0×10-5/堆年；大量放射性物资释放概率（LRF）≤1.0×10-6/堆年的要求。 |
| 127 | 超大盾构机主驱动减速机 | 台 | 关键核心部件 | 功率≥400kW；传动比10-200；脱困输出扭矩≥320kNm。 |
| 128 | 有轨电车齿轮箱 | 台 | 关键核心部件 | 功率：120kW，传动比6.88，最高转速4800rpm。 |
| 129 | 200柴油机 | 台 | 关键核心部件 | 缸径：200mm；行程：300mm；功率：720-1765kW；转速：600-1000r/min。 |
| 130 | 250柴油机 | 台 | 关键核心部件 | 缸径：250mm；行程：330mm；功率：1620-2680kW；转速：750-1000r/min。 |
| 131 | 燃气热泵 | 台 | 单体装备 | 定期5年维护周期；-20℃制热几乎不衰减；耗电仅为电空调1/10；制冷（热）量>25kW；一次能源利用率>1.5。 |
| 132 | 超大型高效立轴金属蜗壳闭式混流泵组 | 套 | 成套装备 | 泵轮直径3.38m、扬程11m、流量41m3/s、水泵最优效率92.11%、电动机效率96.23% |
| 133 | 智能全绝缘集成式开关产品 | 套 | 成套装备 | 固体绝缘材料采用新型纳米改性材料以及石墨烯纳米材料；额定电流可达4000A，额定短路开断电流可达40kA，通类型产品最高；局放小于10pC |
| 134 | 站用低压交流电源系统剩余电流监测装置 | 套 | 成套装备 | 测量精度；±0.5%；大电流冲击适应性；In_100A，瞬态冲击电流1000A；100A<In_630A，瞬态冲击电流2000A；630A<In_2000A，瞬态冲击电流4000A；电气强度；监控设备的电源插头与机壳间应能耐受1 分钟频率为50Hz，电压有效值为1250V 的交流电压。 |
| 135 | 欧标应答器 | 套 | 成套装备 | 下行供电频率：27.095MHz±5kHz；上行链路信号调制方式：FSK；上行链路中心频率：4.234MHz±200kHz；上行链路频偏：282.24MHz±5%；C1接口数据速率：564.48kbit/s；C6接口信号频率：8.82kHz；运行温度：-40℃~+70℃ |
| 136 | 应答器传输单元 | 套 | 成套装备 | 供电电压：DC70V~150V；最大功耗：＜55W；下行信号频率：27.095MHz±5kHz；接收信号中心频率：4.234MHz±200kHz；天线输入阻抗：40Ω～60Ω；运行温度：-40℃~+70℃ |
| 137 | 地面电子单元 | 套 | 成套装备 | 供电电压：DC19V~30V（标称DC24V）；最大功耗：＜60W；通信接口：RS-422；通信频率：115200bps；C1接口输出电平幅度：14～18V；C6接口输出电平幅度：20~23VPP；输出通道数：4路 |
| 138 | 机场空侧跨座式单轨 | 台 | 单体装备 | 车辆长度：16000mm；车辆最大宽度：2980mm；车辆高度：4715mm；最高运行速度：80km/h |
| 139 | 双流制市域轨道列车 | 台 | 单体装备 | 车辆长度（Mc）：21170mm，车辆长度（M）：20000mm；车体最大宽度：3000mm；供电电压： DC1500V/AC25KV；最高运行速度：120km/h |
| 140 | 水利工程大流量高效率输水泵 | 台/套 | 关键核心部件 | 流量大于1000m3/h，扬程大于100m，必须汽蚀余量、效率和振动达到国家标准。 |

5、航空航天、船舶与海洋装备

| 序号 | 产品 | 单位 | 产品类型 | 性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | 基于下一代卫星通信系统的卫星载荷认证测试系统 | 台/套 | 成套装备 | 支持带宽：7MHz；入网成功率：≥95%；初次入网时间：≤2 分钟；最大多普勒频移：广播信道支持±50kHz；跟踪信息时间精度为ms级；支持连续7x24小时不间断地工作。 |
| 142 | 天线集装箱 | 台 | 成套装备 | 调平精度优于30″、总重量≯5.5吨，产品从收藏状态至天线起竖，总时间不大于18min，全部撤收恢复收藏状态，总时间不大于16 min。 |
| 143 | 水下采油树堵塞器 | 套 | 成套装备 | 公称尺寸 4.1″、4.3″；额定工作压力69.0MPa；额定工作水深1500m；产品规范等级PSL3G；温度级别U（-18℃~+121℃）。 |
| 144 | 中程多用途无人机起降系统及相关设备 | 套 | 成套装备 | 该套装备具备高精度实时控制连杆式全电前起收放装置，收放力：≥2760N、重量：≤6kg，（填补国内空白）；高可靠性快速响应电控刹车阀，额定刹车压力：6Mpa（误差±0.3Mpa）；重量：≤3.5kg，从预置压力到满刹压力响应时间≯1s（高于市场同类产品）。前轮转向速率：≥20°/s； |
| 145 | 海上平台高温有机工质膨胀机 | 套 | 关键核心部件 | 膨胀比23，等熵效率不小于80%，功率大于5000kw |
| 146 | 商业航天发射用35MPa高压无油空气供气系统 | 台 | 成套装备 | 进气压力：0.6-1.0MPa；排气压力：35MPa；排气量：2300Nm3；三级高压级填料密封环使用寿命：800-1000小时。 |
| 147 | 卫星用柔性太阳电池阵 | 套 | 成套装备 | 芯片光电转换效率：≥32%（AM0，25℃）；芯片抗辐照性能：衰减≤13%（5E14，1MeV）；柔性太阳翼厚度（含基板、太阳电池电路、封装材料等）：≤1mm；功率质量比：≥150W/kg；功率收纳比：≥24kW/m3；太阳翼最大功率点输出功率（AM0，25℃）：≥5200W；展开状态刚度：≥0.05Hz；在轨寿命：≥7年。 |
| 148 | 中高空固定翼无人机 | 套 | 单体装备 | 飞行高度 ≥9000m；飞行速度≥ 370km/h，取得民航当局批准。 |
| 149 | 特种无人机系统 | 套 | 关键核心部件 | 最大起飞重量≥1900kg；有效载荷≥350kg；最大巡航速度≥320km/h。 |
| 150 | 旋翼特种飞机 | 套 | 单体装备 | 最大起飞重量≥450kg；有效载荷≥210kg；最大巡航速度≥130kwm/h。 |
| 151 | 固定翼四旋翼复合无人机系列 | 套 | 关键核心部件 | 垂直起降，水平飞行；最大起飞重量≥24kg；任务载荷≥2kg；最佳巡航空速≥ 90km/h；最大飞行空速≥100km/h；续航时间≥4h；实用升限≥ 3800m；抗风能力≥ 6级。 |
| 152 | 民用涡轴发动机 | 台 | 关键核心部件 | 起飞功率≥580kW；起飞状态耗油率≤0.35kg/kW·h |
| 153 | 涡轮风扇发动机 | 台 | 关键核心部件 | 最大状态推力≥2500kgf，最大状态耗油率≤0.66kg/(kgf·h)。 |
| 154 | 涡轮螺旋桨发动机 | 台 | 关键核心部件 | 起飞功率≥950hp，耗油率≤0.25kg/(hp·h)。 |
| 155 | 燃气轮机电站及驱动装置 | 台 | 关键核心部件 | 额定功率≥2500kW，有效效率≥21.5%。 |
| 156 | 船用低速柴油机 | 台 | 关键核心部件 | 柴油机缸径330-350mm；单缸功率700-870KW；Nox排放满足IMO TierII 标准。 |
| 157 | 船用中速柴油机/气体机 | 台/套 | 关键核心部件 | 柴油机缸径范围170～320mm；功率≥430KW；NOx排放满足IMO TierII标准；气体机缸170～32mm；功率≥350KW。 |
| 158 | 大功率低速柴油机曲轴 | 台 | 关键核心部件 | 曲轴缸径：S90性能及无损检验满足曼恩和瓦锡兰规范要求，其中，非金属杂物满足DIN50602-1985 K4≤30，屈服强度≥420MPa，抗拉强度≥650MPa。 |
| 159 | 小型高速直驱磁悬浮离心式冷水机组 | 台 | 关键核心部件 | 制冷量≥30×104kcal/h；振动加速度＜108db, 噪声＜80db（A），节能效果高于国家一级能效标准。 |
| 160 | 船用电动离心式冷水机组 | 台 | 关键核心部件 | 单机制冷量30～200×104kcal/h；振动加速度＜126dB，综合噪声＜83dB（A）， 节能效果高于国家一级能效标准。 |
| 161 | 电动垂直起降固定翼无人机 | 批 | 单体装备 | 飞行方式：垂直起降，水平飞行；尺寸：1.1m*2.4m；最大起飞重量≤8.1kg；任务载荷≤1kg；最佳巡航空速：70km/h；最大飞行空速：100km/h；续航时间≤1h；实用升限≤4500m；抗风能力≤ 6级。 |
| 162 | 商业运载火箭 | 台 | 单体装备 | 运载高度：200Km-1000Km；运载能力：73Kg-205Kg；入轨类型：LEO或SSO；发射准备时间不大于48h。 |
| 163 | 115马力高升限航空活塞发动机 | 台 | 关键核心部件 | 双电容二极管点火；功重比＞1.13kW/kg；压缩比＞9：1；起飞功率＞84.5kW/5800/rpm；最大连续功率＞73.5kW /7500 rpm；燃油消耗≤285g/kW.h |
| 164 | 15马力多燃油电喷航空活塞发动机 | 台 | 关键核心部件 | 数字式点火系统；功重比＞2.03kW/kg；压缩比＞10.5：1；起飞功率＞11kW/7500 /rpm；最大连续功率＞8kW /6500 rpm；燃油消耗≤452g/kW.h |
| 165 | 基于低轨卫星的船载移动通信终端 | 台 | 成套装备 | 通信频段：L频段；业务速率数据业务：16kpbs语音通话：2.4kbps；重量：小于2000g；防水等级：IPX6；尺寸：直径150mm×高160mm |
| 166 | 基于低轨卫星的气象物联网终端 | 台 | 成套装备 | 通信频段：L频段；业务速率上行1.5Kbps、下行6.7Kbps；功耗：休眠功耗<5mW；重量：≤300g； |
| 167 | 基于低轨卫星的集装箱物联网终端 | 台 | 成套装备 | 通信频段：L频段；存储容量：≥128Mbit；业务速率上行1.5Kbps、下行6.7Kbps；功耗：休眠功耗<5mW；重量≤300g |
| 168 | 基于低轨卫星的浮标物联网终端 | 台 | 成套装备 | 通信频段：L频段；业务速率上行1.5Kbps、下行6.7Kbps；功耗：休眠功耗<5mW；重量：主机≤300g，天线≤300g |
| 169 | 100MN立式半连续电极液压机 | 套 | 成套装备 | 液压机最大压力/MN≥98（10000吨）；滑块行程/mm≥1800；压制速度（mm/s）为2.25~9.0；液压系统工作压力/MPa≥32；带载位置控制精度/mm≤±1 |
| 170 | 超高压力油田注水离心泵 | 台/套 | 关键核心部件 | 输出压力超过API 610标准规定的10MPa以上的轴向剖分多级离心泵 |
| 171 | 业载200kg无人机系统 | 台 | 成套装备 | 业载200kg；最大升限7000m；最大速度220km/h；最大航时20h |
| 172 | 无人机运输保障车 | 套 | 成套装备 | 1.工作温度：－40℃～+60℃；2.气压高度：在5000m高原地区正常使用；3.系统展开/撤收时间不大于30分钟 |

6、智能装备

| 序号 | 产品 | 单位 | 产品类型 | 性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | 悬臂轧机换辊机器人装备系统 | 套 | 成套装备 | 一键自动拆装保护帽、锁紧环、辊环时间≤10分钟；单拆装辊环时间≤4分钟；重复定位精度≤±0.1mm |
| 174 | 智能汽车测试目标物系统 | 套 | 成套装备 | 快递三轮车软体目标物：（1）物理尺寸范围符合快递三轮车GB要求，含有仿顺丰、中通、京东三款蒙皮；（2）可承受60km/h速度碰撞；（3）77GHz毫米波雷达反射特性均与真实快递三轮车3σ包络线内；微型驱动底盘（微型目标物驱动平板）（1）最高速度：25 km/h；（2）速度控制精度：0.2 km/h；（3）位置控制精度：3 cm；（4）最大加速度/减速度：0.3/0.4g；（5）高度：34 mm。小型驱动底盘（小型目标物驱动平板）： （1）最高速度：80 km/h；（2）速度控制精度：0.2 km/h；（3）位置控制精度：3 cm；（4）最大加速度/减速度：0.4/0.6g；大型驱动底盘（大型目标物驱动平板）：（1）最高速度：100 km/h；（2）速度控制精度：0.2 km/h；（3）位置控制精度：5 cm；（4）最大加速度/减速度：0.4/0.8g。 |
| 175 | 大口径活塞推料离心机 | 台 | 单体装备 | 转鼓直径（mm）：948/1030/1113（锥）；分离因数Frmax：505；推料次数（次/min）：60～80；单台离心机重碱（滤饼）生产能力 ≥38t/h |
| 176 | CRAFT重载臂关节减速机 | 套 | 关键核心部件 | 力矩（最大值）：输出扭矩（kNm）：139；弯矩（最大值）：输出端及壳体弯矩（kNm）：428.8；驱动系统（最大值）：减速比：15627；输出速度（rpm）： 0.57；输出速度（rad/s）：0.06；电机扭矩（Nm）：11.7；制动扭矩（Nm） ：8.0；精度：驱动系统输出端传动误差（arcmin）≤12，驱动系统输出端回差（arcmin）≤14。 |
| 177 | 智能通风控制器E-LOCO | 台/套 | 单体装备 | 产品尺寸：400*250*150mm，产品重量：10kg，电源：220V/380V，功耗：100w；静电放电检测符合GB/T17626.2-2018标准要求；电快速瞬变脉冲群检测符合GB/T17626.4-2018标准要求；浪涌（冲击）检测符合GB/T17626.5-2019标准要求；工频磁场检测符合GB/T17626.8-2006标准要求。 |
| 178 | 防爆四足巡检机器人 | 台 | 成套装备 | Ex db ib mb pxb IIB T4 Gb防爆、IP65防护、站姿外形1100mm×700mm×1060mm、整备质量149kg、行走速度0-1m/s、爬坡能力不大于30°、工作环境温度-30℃-+60℃等能力 |
| 179 | 耐久性试验用四驱底盘测功机 | 批 | 成套装备 | 惯量模拟范围：453kg～5500kg；道路阻力模拟误差＜±0.1%；惯量模拟精度：±0.5%FS；速度控制精度：±0.03km/h；加速度测量精度：<±0.5% or 0.005m/s2。 |
| 180 | 行人保护试验系统-aPLI腿型发射系统 | 套 | 成套装备 | 冲击速度范围：10-60km/h（4.17-16.7m/s）；冲击速度控制精度：±0.5km/h；最大能量：3500J。 |
| 181 | 大负载工业机器人 | 批 | 成套装备 | 负载：210-360kg，重复定位精度±0.06mm~±0.09mm，机器人臂展2700mm～3100mm。 |
| 182 | 面向教育行业机器人装备 | 批 | 成套装备 | 机器人重复定位精度：±0.02mm；配置有平面视觉、3D视觉；配置PLC、HMI、RFID等自动控制设备；搭载MES系统软件，对设备进行可视化管理。 |
| 183 | 面向电子智造行业的小型机器人 | 批 | 成套装备 | 负载：7kg，重复定位精度±0.02mm，机器人臂展900mm |
| 184 | 工业机器人伺服驱动装置 | 批 | 单体装备 | 速度环频率响应不少于3KHz、支持EtherCAT总线、具有振动抑制功能、具有3倍过载能力。 |
| 185 | 气瓶深拉伸成型装备 | 台/套 | 成套装备 | 深拉伸成形、快速：采用压机结构行程 7000mm 多 |
| 186 | 粉末制品成型装备 | 台/套 | 成套装备 | 滑块位置控制精度±0.03mm，压力控制精度±0.2Mpa， 滑块速度曲线跟踪精度 10% |
| 187 | 高压树脂传递模塑成型压机 | 台/套 | 成套装备 | 300mm/S 滑块快下、1～25mm/s 内工作下行、1～25mm/s 内稳定开模及高响应易维护四角调平系统 |
| 188 | 等温锻造压机 | 台/套 | 成套装备 | 滑块低 0.005mm/s 的低速及低速下的爬行；滑块恒压力工作速度（速度可以根据设计的函数曲线变化） |
| 189 | 数控车铣滚磨复合机床 | 台 | 单体装备 | 床身、床座采用30°-45°斜床身 ；床身上最大回转直径 φ450mm；主轴最高转速 4500r/min，端跳0.003mm，径跳0.003mm；具备车铣滚磨复合功能。 |
| 190 | 新能源动力电池智能检测机器人 | 套 | 成套装备 | 机器人定位精±10mm；空载额定运行速度 ≥0.8m/s；爬坡角度≤10°；越障能力≥20mm； |
| 191 | 高温强腐蚀固液两相介质输送隔热式隔膜泵 | 台 | 成套装备 | 热态下泵最大入口压力可达2.3MPa；隔热后隔膜室温度≤90℃；泵容积效率≥91%。 |
| 192 | 数控齿轮铣棱机 | 台 | 单体装备 | 刀具最高转速可达3000rpm，倒棱量可达1mm以上，加工最大模数到6mm，高速切削加工（76齿，2.52模，加工节拍18秒），效率是传统铣棱5倍。刀具可刃磨16-25次左右，可采用滚刀刃磨直接加工。加工同时可去除端面、齿面的无残留凸起和毛刺 |
| 193 | 商用车电机测试系统及配套噪声测试系统 | 套 | 成套装备 | 最高转速：6000rpm；额定扭矩：4500Nm；扭矩量程：5000Nm；转速控制精度（稳态）：≤±1r/min；转速测量精度（稳态）：≤±1r/min；扭矩控制精度：≤±0.5%F.S； 扭矩测量精度：±0.05%F.S；台架空载振动：2mm/s。 |
| 194 | 防爆型可靠性强化试验设备 | 台/套 | 成套装备 | 防爆等级：Ex db ia IIB T2 Gc；结构形式：整体式，冷、热双循环风道，前单开门，右侧泄爆；温度加载范围：-100℃~+200℃；温度波动度：士3℃（空载测试，方法参考JJF1270计量标准）；温度偏差：士5℃（空载测试，方法参考JJF1270计量标准）；升温速率：≥70℃/min（-70℃→+120℃）带50Kgl铝锭；降温速率：≥70℃/min（+120℃-70℃）带50Kgl铝锭；导热油：I0TA-255A，-70℃→+318℃，120L；导热油加热器：集束式法兰，防爆Exdb II BT2Gb，96KW；振动类型：高频随机振动（三轴六自由度），2Hz～10000Hz；振动能量：100Grms（空载）；控制精度：温度≤0.1℃，振动≤0.1g，刷新间隔≤1s；PSD谱密度：垂向频谱位于士3dB区间内，局部最大谱密度不超过士6dB，局部最大带宽不超过中心频率的土5%;RMS均方根：4个监测点垂向RMS均方根于控制值的偏差≤20%。 |
| 195 | 打磨抛光一体机 | 台 | 成套装备 | X轴快速定位速度 60 m/min,Y轴快速定位速度 60 m/min,Z轴快速定位速度 60 m/min,A轴旋转速度 200 °/S,B轴旋转速度 200 °/S,C轴旋转速度 200 °/S，抛光颗粒厚度≤3mm |
| 196 | 时栅位移传感器 | 批 | 关键核心部件 | 测量精度（圆）：优于±5″；测量精度（直线）：±5μ分辨率（圆）：≤26bit；分辨率（直线）：≤10nm |
| 197 | 电子级超纯水智能成套设备 | 套 | 成套装备 | 电阻率≥18.20MΩ*CM（25℃）；细菌个数≤1cfu/100ml；有机碳TOC≤2ppb；≥0.2μm颗粒物：≤10pcs/L。 |
| 198 | GECKO 1互联网多功能管道机器人 | 台 | 成套装备 | 采用模块化设计，具有多种功能（搭载声纳检测、清淤功能）；能够适应复杂环境，最大淤泥深度为320mm，最大障碍物高度为320mm，可顺流逆流作业，可以小于0.3m/s（顺逆行进） |
| 199 | 半导体激光淬火设备 | 台 | 单体装备 | 激光功率6000W |
| 200 | 基于氮化硅平台和精密压电控制的硅光陀螺 | 套 | 关键核心部件 | 零偏稳定性（25℃，1σ，10s）：≤ 0.5 °/h ；零偏重复性 ：≤ 0.5 °/h ；标度因数非线性度： ≤ 100 ppm；随机游走系数：≤0.05；测量范围：±800°/s |
| 201 | 2.5M 五层瓦楞纸板生产线 | 套 | 成套装备 | 巡航系统智能控制82个生产过程控制点；闭环工艺控响应速度在0.01秒内；整条瓦线110米操作平台只需5个；每5秒实时纪录生产集成配方数据并储存云端数据库，实现异地远程管控；最高车速可达400m/min；上引输送速度420m/min，自动整齐堆叠 |
| 202 | 卷材表面缺陷检测装备 | 套 | 成套装备 | 缺陷检测种类8+N；识别精度能达到最小0.1mm ；缺陷检出率99%；检测速率≤60米/分钟。 |
| 203 | 基于工业机器视觉智能自动排线系统 | 套 | 成套装备 | 排线速度小于25m/min；直径范围20mm-120mm；重复精度1mm/pixels |
| 204 | 3D视觉+多工位机器人 | 台 | 成套装备 | 3D视觉定位精度±0.6MM；节拍1分钟3.6件；机器人重复定位精度：±0.05mm；移动机构重复定位精度：±0.1mm；变位机重复定位精度：±0.1mm |
| 205 | 创新型压力检测滚边头系统装置 | 台 | 关键核心部件 | 压力感应器量程5000N，综合误差≤±0.1%，运行速度：150mm/s。 |
| 206 | 清理打磨机器人工作站 | 套 | 成套装备 | 自由度≥ 6个；点到点重复精度：＜±0.10mm ；轨迹重复精度： ≤0.4mm |
| 207 | 汽车轮毂自动化生产设备 | 套 | 成套装备 | 扭矩传感器精度：0.5%F.S。设备综合精度为≤0.02mm，重复测量精度≤0.02mm（以检测标准件为准）。伺服压机压力控制精度：±1%F.S。视觉相机定位精度可达±0.07mm，视觉检测时间不超过15s。测量系统的成功率达99.9%以上。 |
| 208 | 砂型3DP打印机 | 套 | 成套装备 | 打印幅面：不小于800*800*750mm（长*宽*高）；打印分辨率：300*400 或 400*400 dpi；打印层厚：0.3至0.5mm可调；打印件尺寸精度：±0.3mm。 |
| 209 | 工业机器人 | 批 | 单体装备 | 重复定位精度：±0.01-0.15mm；平均无故障时间（MTBF）≥50000小时。 |
| 210 | 数控滚齿机 | 台 | 单体装备 | 联动轴数≥4轴；加工精度不低于6级；加工直径≥2000mm，加工精度不低于7级。 |
| 211 | 数控磨齿机 | 台 | 单体装备 | 联动轴数≥4轴；加工精度不低于4级。 |
| 212 | 数控剃齿机 | 台 | 单体装备 | 联动轴数≥3轴；加工精度不低于6级。 |
| 213 | 数控铣齿机 | 台 | 单体装备 | 联动轴数≥4轴；加工直径＜2000mm，加工精度不低于6级；加工直径≥2000mm，加工精度不低于7级。 |
| 214 | 平面磨床 | 台 | 单体装备 | 工作台速度5～25m/min；前后手轮进刀（1格/1圈）0.02/5mm；上下手轮进刀（1格/1圈）0.005/1mm；上下快速移动速度230mm/min；工作台平面精度（前后）1000m≤0.002-0.01；工作台平面精度（左右）1000m≤0.002-0.01；工作台位置精度十字（XY轴垂直度）300m≤0.02；头座上下垂直度前后300m≤0.03；头座上下垂直度左右300m≤0.03。 |
| 215 | 金属激光选区熔融增材制造装备 | 台 | 单体装备 | 设备成型尺寸280*280*300mm；Z轴运动控制精度达到0.001mm；直接成型精度在±0.05mm。 |
| 216 | 高分子激光选区烧结成型增材制造装备 | 台 | 单体装备 | 设备成型尺寸250*250*400mm；体积成型速率1500mL/h；Z轴精度20μm。 |
| 217 | 金属材料高通量增材制造设备 | 台 | 单体装备 | 设备成型尺寸120*120*150mm；Z轴运动控制精度达到0.001mm，直接成型精度在±0.05mm，可同时实现4种以上金属元素，通道数≥4个 |
| 218 | 大幅面双激光金属增材制造设备 | 台 | 单体装备 | 采用双激光配置，设备成型尺寸300*5000*350mm；Z轴运动控制精度达到0.001mm，直接成型精度在±0.05mm |
| 219 | 关节机器人3D智能增材制造系统 | 套 | 成套装备 | 关节机器人3D智能增材制造系统最大工作行程为1200mm×400mm×150mm，焊接轴重复定位精度≤±0.04mm，锤击轴重复定位精度≤±0.07mm，增材速度≥12.8Kg/h（丝径2.4mm）； 配套随动、随形锤击精整及消应力系统，锤击频率50Hz，锤击气压在0.1-0.5MPa区间连续可调；配备增材保温系统功率27KW，保温系统装载尺寸： 1200×400×25mm，最大载荷1吨，温控误差±7oC；配备先进的、具有自主知识产权的增材路径生成算法、工艺控制软件，能够实现任意形状的全自动等距随形路径生成，能够精确控制增材末端姿态，能够精确控制增材工艺参数。 |
| 220 | 精密数控滚齿机 | 台 | 单体装备 | 联动轴数：4轴；加工精度：6级；加工直径：1～10mm; 加工速度：100件/min。 |
| 221 | 5G+高精度工业AI视觉检测协作机器人 | 台 | 成套装备 | 其识别精度可达99.9%以上，可精准提高各制造业领域对产品的智能识别、智能测量、智能定位和智能检测四种功能，达到产品缺陷识别15种，误检率小于0.1%、漏检率小于0.0001%、准确率99.9%、检测速度0.2ms/台以上。 |
| 222 | 大吨位四点机械伺服多工位压力机 | 套 | 单体装备 | 公称压力≥20000KN，点数≥4，工位数≥4；台面≥6300mmx2300mm（左右x前后），伺服直驱 |
| 223 | 蓄电池在线智能监测装置 | 套 | 成套装备 | 电压采分辨率：0.001V；内阻采集分辨率：0.001mΩ；负极温度采集分辨率：±1℃（单2V电池） |
| 224 | 无人机载散射特性测试系统 | 台 | 成套装备 | 频率范围：8GHz~18GHz；瞬时带宽：≥500MHz；测试距离：5m～2500m；测试能力：距离500m时，可测目标尺寸≥100m |
| 225 | 3D线激光轮廓相机 | 台 | 关键核心部件 | 光源：蓝色半导体激光；波长：10mW@450nm；激光等级：2M；基准距离：22；X方向光束发散角：30°；Z轴测量范围：±3；Z轴测量范围：±3；Z轴线性度：±0.05%F.S=±1.5um；Z轴重复精度：0.5um；Z轴分辨率：0.2um |
| 226 | 金属双极板精密成形液压机 | 套 | 单体装备 | 公称力10000-20000kN，压制速度0-10mm/s，滑块位置控制精度±0.02 mm，压力控制精度±0.2 MPa。 |
| 227 | 超细制砂机 | 台 | 成套装备 | 最大进料粒度150mm；电机功率250KW；整机重量22000KG；产量120T/H；成砂率70-80%；转子线速度56M/S |

重庆市经济和信息化委员会办公室          2024年4月19日印发