重庆市首台（套）重大技术装备推广应用目录

（2021年版）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 多功能破拆机器人 | 台 | 液压驱动、远程遥控、多功能作业。遥控操作距离≥1Km,定点作业精度≤5mm；可携带多种工作装置，完成破碎、剪切、抓取、搬运等作业。 |
|  | 工业机器人 | 批 | 重复定位精度：±0.01-0.15mm；平均无故障时间（MTBF）≥50000小时。 |
|  | 数控滚齿机 | 台 | 联动轴数≥4轴；加工精度不低于6级；加工直径≥2000mm，加工精度不低于7级。 |
|  | 数控磨齿机 | 台 | 联动轴数≥4轴；加工精度不低于4级。 |
|  | 数控剃齿机 | 台 | 联动轴数≥3轴；加工精度不低于6级。 |
|  | 数控铣齿机 | 台 | 联动轴数≥4轴；加工直径＜2000mm，加工精度不低于6级；加工直径≥2000mm，加工精度不低于7级。 |
|  | 齿轮加工自动生产线 | 套 | 最大工件直径≥100 mm；最大模数≥1 mm ；加工精度不低于6级；Cpk≥1.33。 |
|  | 超高强钢热冲压成形液压机 | 台 | 公称压力6-16MN；行程800-1800mm；快速下行和回程速度600-1000mm/s；压制速度≤350mm/s；精度≤0.1mm。 |
|  | 温等静压压力机 | 台（套） | 公称压力1000-10000吨，机架和油缸均采用钢丝缠绕技术；系统工作压力≥31.5Mpa，压力控制精度±1%。 |
|  | 等温锻造成形压力机 | 台（套） | 公称压力1000-8000吨，压制速度1-24 mm/s、低速0.01-1mm/s，滑块行程1000-3000mm。 |
|  | 超塑成形压力机 | 台（套） | 公称压力1000-6000吨，滑块合模速度0.2-2mm/s；主缸压力控制精度±0.3MPa；滑块位置控制精度±0.5mm。 |
|  | 内高压胀形成型装备 | 台（套） | 公称压力2000-6000吨，行程1500-2500mm，设备最高内压力可达400MPa 。 |
|  | 高速精密冲裁生产线 | 条 | 公称压力200-1200吨，可实现自动生产，生产节拍最大可达50次/分钟；冲裁速度5-50mm/s,快下和快回速度≥200mm/s。 |
|  | 金属材料增材制造装备 | 台 | 零件成形尺寸＞500×500×500(mm)；成形精度≤±0.1mm；成形材料性能达到同材料锻件性能。 |
|  | 跨坐式单轨车辆 | 辆 | 轴重≥11t；运营速度≥80km/h；载客量：头车≥210人，中间车≥230人；曲线半径≤50m。 |
|  | 山地A型地铁车辆 | 辆 | 车辆宽度：3000mm；头车长度：21000mm；中间车长度：20000mm。载客量（定员）：头车≥246人；中间车≥260人。轴重：≤15t。列车能通过正线最小曲线半径：250m。列车最高运行速度：100km/h。 |
|  | 城轨车辆制动系统 | 套 | 地铁电空制动：常用制动及快速制动冲动限制值≤0.75m/s3；具备40‰坡道停放及防溜坡启动功能；常用制动控制精度≤10kPa。低地板电液制动：紧急减速度（70km/h～0）≥2.8m/s2；常用制动及紧急制动控制精度≤0.2MPa。悬挂式单轨电液制动：紧急制动减速度（50km/h～0）≥1.2m/s2；冲动限制值≤0.75m/s3；35‰坡道停放安全系数≥2。 |
|  | 基于通信的列车运行控制系统 | 套 | 采用CBTC信号系统；监控点数≥10万点；行车最小运行间隔≤90秒。 |
|  | 面向轨道交通环境系统可编程控制器（PLC）产品 | 套 | 基于高速工业现场总线的大容量I/O技术、纳秒级指令处理速度、100uS级嵌入式操作系统硬实时任务调度技术。 |
|  | 跨座式单轨道岔 | 套 | 承受车辆轴重70KN=110kN；环境温度：-10℃－+60℃；相对湿度：100%RH。 |
|  | 站台门门控单元 | 套 | 将40kg的滑动门加速至0.7m/s的时间<=500ms；防夹手功能可检测宽度<=8mm；网络通信波特率>=78kbps；电机驱动载波频率>=15kbps；电子锁驱动载波频率>=10kbps；开门时间2.5-3秒，关门时间3-3.5秒内；最大防夹检测力<=150N；最低使用寿命>=10年。 |
|  | 地铁齿轮箱 | 套 | 功率210KW；转速4100rpm；传动比：4.5-7。 |
|  | 铁路货车 | 台 | 载重≥80t；商业运行速度≥100km/h；曲线半径≥145m。 |
|  | 快捷铁路货车 | 台 | 容积≥200立方米；商业运行速度≥160km/h。 |
|  | 单发小型固定翼飞机 | 架 | 巡航速度≥250千米/小时；最大航程≥1790千米；最大起飞重量≥1400千克。 |
|  | 双发多用途小型固定翼飞机 | 架 | 巡航速度≥250千米/小时；最大航程≥1300千米；最大起飞重量≥5670千克。 |
|  | 小型公务机 | 架 | 巡航速度≥650千米/小时；最大航程≥2610千米；最大起飞重量≥2495千克。 |
|  | 1吨级直升机 | 架 | 有效载荷≥430千克；最大飞行速度≥159公里/小时。 |
|  | 轻型直升机 | 架 | 最大起飞重量≥2200千克；有效载荷≥930千克；最大巡航速度≥240公里/小时。 |
|  | 中高空固定翼无人机 | 套 | 飞行高度 ≥9000m；飞行速度≥ 370km/h，取得民航当局批准。 |
|  | 特种无人机系统 | 套 | 最大起飞重量≥1900kg；有效载荷≥350kg；最大巡航速度≥320km/h。 |
|  | 旋翼特种飞机 | 套 | 最大起飞重量≥450kg；有效载荷≥210kg；最大巡航速度≥130kwm/h。 |
|  | 固定翼四旋翼复合无人机系列 | 套 | 垂直起降，水平飞行；最大起飞重量≥24kg；任务载荷≥2kg；最佳巡航空速≥ 90km/h；最大飞行空速≥100km/h；续航时间≥4h；实用升限≥ 3800m；抗风能力≥ 6级。 |
|  | 高超声速运载器 | 枚 | 发动机推力≥300KN；推送工作时间≤35s；箭体直径R=850mm。 |
|  | 民用涡轴发动机 | 台 | 起飞功率≥580kW；起飞状态耗油率≤0.35kg/kW·h |
|  | 涡轮风扇发动机 | 台 | 最大状态推力≥2500kgf，最大状态耗油率≤0.66kg/(kgf·h)。 |
|  | 涡轮螺旋桨发动机 | 台 | 起飞功率≥950hp，耗油率≤0.25kg/(hp·h)。 |
|  | 燃气轮机电站及驱动装置 | 台 | 额定功率≥2500kW，有效效率≥21.5%。 |
|  | 高压无油润滑压缩机 | 套 | 型式：往复活塞式，排气压力31MPa，最高转速500rpm，行程200mm，活塞杆直径60mm，最大活塞力100kN，最大电机功率710kW。 |
|  | 大型乙烷运输船（VLEC） | 艘 | LNG载货量≥8000立方米。 |
|  | 超大型全冷式液化气船 | 艘 | 货舱容积≥8万立方米级；能够同时装载丙烷、丁烷、丙烯、丁烯，二甲醚等货品中的两种，满足最新的法规规范 |
|  | 船用低速柴油机 | 台 | 柴油机缸径330-350mm；单缸功率700-870KW；Nox排放满足IMO TierII 标准。 |
|  | 船用中速柴油机/气体机 | 台/套 | 柴油机缸径范围170～320mm；功率≥430KW；NOx排放满足IMO TierII标准；气体机缸170～32mm；功率≥350KW。 |
|  | 船用高速柴油机/气体机 | 台/套 | 柴油机缸径范围105～250mm；功率≥60KW；NOx排放满足IMO TierII 标准；气体机缸径范围132～170mm；功率≥150KW。 |
|  | 大功率低速柴油机曲轴 | 台 | 曲轴缸径：S90性能及无损检验满足曼恩和瓦锡兰规范要求，其中，非金属杂物满足DIN50602-1985 K4≤30，屈服强度≥420MPa，抗拉强度≥650MPa。 |
|  | 船用柴油机NOx后处理装置（SCR） | 台/套 | 满足IMO Tier III的要求；氨气逃逸量≤10ppm；SCR系统压力损失≤240mmWC。 |
|  | 大功率船用柴油机动力系统余热利用装置（WHR） | 台/套 | 柴油机调制后油耗增加≤2%；余热利用系统总发电比≥8～12%；采用余热利用系统后柴油机排气背压保持不变；采用余热利用系统后柴油机油耗降低≥5%～9%。 |
|  | 小型高速直驱磁悬浮离心式冷水机组 | 台 | 制冷量≥30×104kcal/h；振动加速度＜108db, 噪声＜80db（A）,节能效果高于国家一级能效标准。 |
|  | 船用电动离心式冷水机组 | 台 | 单机制冷量30～200×104kcal/h；振动加速度＜126dB，综合噪声＜83dB（A）, 节能效果高于国家一级能效标准。 |
|  | 风电整机 | 套 | 额定功率≥5MW；设计寿命≥20年 。 |
|  | 叶片、主轴、齿轮箱、电机、变频器、变桨控制系统、控制系统等 | 套 | 额定功率≥5MW；设计寿命≥20年。 |
|  | 风电主增速箱 | 台 | 功率≥3500KW；输入转速：10.9-11.4rpm；传动比107-121。 |
|  | 分布式水能发电系统 | 套 | 装机50KW/h |
|  | 高速柴油发动机/气体机 | 台 | 额定功率≥200KW，缸径范围105～250mm，设计寿命≥10。 |
|  | 1000kV发电机升压变压器 | 套 | 电压等级≥1000kV。 |
|  | 超大容量发电机变压器 | 套 | 单相容量≥500000kVA，电压≥500kV。 |
|  | 特高压交流并联电容器及其装置 | 套 | 交流工程额定电压1000kV，电容器组额定电压110kV，电容器组额定电流≥1000A，三相电容器组额定容量≥720Mvar。 |
|  | 特高压交流电磁式电压互感器（配GIS用） | 台 | 最高工作电压 1100kV，准确级及额定输出 二次绕组 0.2级：100VA、0.5级：15VA、剩余电压绕组 3P：100VA，二次绕组极限输出 1000VA。 |
|  | 特高压直流接入750kV交流换流变压器 | 套 | 单相容量≥400000kVA，网侧电压≥750kV。 |
|  | 特高压直流输电换流站用旁路开关 | 台 | 额定直流电压 对地：1120kV，额定直流耐受电压（60min）对地：≥1680kV，额定峰值耐受电流 ≥135kA，额定直流转移电流 ≥6600A。 |
|  | 特高压直流极线用隔离开关(接地开关) | 极 | 额定直流电压 1120kV，额定电流 5500A，额定峰值耐受电流≥125kA。 |
|  | 特高压直流电子式电压互感器 | 台 | 额定一次电压:±1100kV，直流电压测量范围±1680kV（0.1p.u.～1.5p.u.），额定分压比：1100000/50，准确级 0.2，数字量的额定输出：15000，阶跃响应时间≤250μs。 |
|  | 特高压直流光学电流互感器 | 台 | 额定一次电压:±1100kV，额定一次电流：4500A，短时热电流（方均根值）：63kA，3s，额定动稳定电流（峰值）：160kA。 |
|  | 500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 套 | 额定电压：290/500kV;局部放电试验：435kV下无可检测出的放电;工频交流耐压试验：580kV，30分钟不击穿。 |
|  | 矿物质绝缘电力电缆 | 米 | 绝缘材料：电工级氧化镁；电压等级：450/750伏、0.6/1千伏；单芯电缆截面可达630 mm²,多芯可达240 mm²。耐火性能：在950-1000℃燃烧环境中可持续供电3小时；长期工作温度可达250℃；过载能力可达正常载流量的100倍以上。 |
|  | 海洋水下井口及采油树 | 套 | 工作水深≥500m；工作压力≥10000Psi；控制方式：远程液压；控制系统包括水上主控系统MCS、水上动力单元HPU、水下电控模块SEM、水下控制模块SCM、水下分配单元SDU、联接接插装置等。 |
|  | HH级井口及采油树装置 | 套 | 材料等级HH-NL；温度等级PU（-29～121℃）；工作压力≥69MPa。 |
|  | 大型生活垃圾焚烧炉及二噁英处理成套装备 | 套 | 单台日处理能力≥700吨；炉膛温度≥850℃；烟气停留时间≥2秒；炉渣的热灼减率≤3%；二噁英分解率≥95%；二噁英排放浓度≤0.1ng/(TEQ)Nm3。 |
|  | 污水一体化生物处理装置 | 套 | 处理量≥2000吨/日；出水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）的一级A标准。 |
|  | 高浓度难降解化工污水处理装备 | 套 | 适用污水浓度COD≥5000mg/L；无机盐共存浓度≥3%；出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中石化的一级标准。 |
|  | 工业锅炉脱硝装备 | 套 | 脱硝效率≥85%；NOx排放浓度≤50mg/m3。 |
|  | 干法烟气脱硫除尘脱汞一体化装备 | 套 | SO2排放≤100mg/m3；汞及化合物排放≤0.02mg/m3；粉尘排放≤30mg/m3；副产物综合利用率≥60%。 |
|  | 燃煤电站低低温除尘装备 | 套 | 出口烟尘排放浓度≤20mg/Nm3；烟气温度每降低10℃，降低机组燃煤耗量≥0.4g； SO3脱除率≥90%。 |
|  | 单级高速离心鼓风机 | 台 | 单级流量80~1000m3/min，整机效率81%以上，噪音≤95dBA。 |
|  | 污泥干化处理设备 | 套 | 单台处理量≥100吨/日；处理后污泥含水率≤25%。 |
|  | 污油污水回收再循环利用系统 | 套 | 处理量≥10m³/h；处理后净油含水量≤0.5％；水中含油≤1％。 |
|  | 列管式换热器强化换热系统 | 套 | 换热系数K值提高20%以上；介质流速≥1.2m/s；螺旋纽带设计寿命≥10年；主体轴向受力≥464kg；平面轴承旋转次数≥50亿次。 |
|  | 一体化空气预热器 | 套 | 降低煤耗≥3g/kw.h,降低排烟温度≥35℃ 。 |
|  | 固废负压循环焚烧系统 | 套 | 单台日处理能力50-1000吨；负压蓄热焚烧方式；焚烧温度850-1100℃；残渣热灼减率≤5%；二噁英排放度≤0.1ng/(TEQ)Nm3。 |
|  | 四轴剪切破碎机 | 套 | 功率：2x200Kw；危废垃圾破碎能力为30～50吨/小时。 |
|  | 辊压机 | 套 | 功率2x2000kW；矿石粉磨能力为1500吨/小时 |
|  | 铸造废旧砂再生成套设备 | 套 | 日处理吨位≥400吨；经处理后的各类再生砂主要技术指标：粘土砂废旧砂再生率≥95%；水玻璃砂旧砂再生率≥70%，氧化钠去除率≥95%；呋喃树脂自硬砂旧砂再生率≥95%；碱酚醛树脂自硬砂旧砂再生率≥80%，再生砂灼烧减量≤0.4%，酸耗值≤5mL，含泥量≤0.1%。 |
|  | 基于PTLV技术的LNG珠光砂绝热储罐 | 台 | 封结真空度≤3Pa，真空总露率≤10-5Pa·m3·s-1；储罐日静态蒸发率≤0.3%。 |
|  | 混合制冷深冷天然气液化技术装备 | 套 | 冷侧和热侧最小温差≤2℃，平均传热温差≤5℃；可实现无人或少人操作。 |
|  | MVR系统用离心式蒸汽压缩机组 | 台 | 压缩机温升12℃以上；压缩机整机多变效率≥83%；机组轴振动幅值≤20um；噪音≤90dBA。 |
|  | M型高转速CNG压缩机 | 套 | 型式：往复活塞式；转速：1000r/min；排气压力：25 MPa（G）；活塞力：6kN；最大电机功率450kW。 |
|  | 高压无油润滑压缩机 | 套 | 型式：往复活塞式，排气压力31MPa，最高转速500rpm，行程200mm，活塞杆直径60mm，最大活塞力100kN，最大电机功率710kW。 |
|  | 管道输送集成式增压压缩机 | 套 | 型式：往复活塞式，最高转速600rpm，行程180mm，活塞杆直径70mm，最大活塞力160kN，最大电机功率1600kW。 |
|  | 高频直联磁悬浮单级离心鼓风机 | 台 | 鼓风机流量60m³/min以上，噪音低于80分贝，节能效果超过国家一级能效。 |
|  | 核电站定频离心式冷水机组 | 台 | 第三代AP/CAP核电站技术标准，环保工质R134a，单机制冷量2250RT，最高压比3.7，冷冻水出水温度4.4℃、冷却水进水温度37.8℃、综合噪声≤86dB，振动≤30μm，设计寿命≥60年。 |
|  | 钻井泥浆处理设备 | 套 | 泥水分离处理能力≥8m³/h；污水处理能力≥5m³/h；综合处理能力≥8m³/h。 |
|  | ORC低温余热利用系统 | 套 | 可用于温度低于400摄氏度的低温余热回收 。 |
|  | 医疗废物破碎及高温蒸汽处理一体机 | 台 | 杀菌温度≥134℃；表压≥0.22MPA；微生物杀灭对数≥4。 |
|  | 硬岩竖井钻机成套装备 | 套 | 钻孔深度≥1000m；适应岩层单轴极限抗压强度≥200MPa；提吊力≥18000kN；装机功率≥2000kW；综合成井速度≥60m/月。 |
|  | 远程操控掘进机 | 套 | 远程可视化操作；遥控操作距离≥1Km,定点作业精度≤10mm；光纤惯导技术，定位精度≤1mm。 |
|  | 旋挖钻机 | 台 | 钻孔直径≥2米。 |
|  | 装载机 | 台 | 额定载重≥8吨。 |
|  | 举高消防车 | 台 | 工作高度≥40米。 |
|  | 多功能纵轴流大型谷物联合收割机 | 台 | 配套功率≥150kW；喂入量≥10kg/s。 |
|  | 自走式采棉机 | 台 | 配套功率≥175kw；行数≥3行。 |
|  | 马铃薯联合收获机 | 台 | 配套动力≥92kW；适用行距≥900mm。 |
|  | 免耕气吸式精量播种机 | 台 | 行数≥2行；重播率≤1%；漏播率≤5‰。 |
|  | 聚焦超声肿瘤治疗系统 | 套 | 焦域纵向尺寸≤15mm；焦域横向尺寸≤1.8mm；焦点高度：165mm±5mm；输出声功率≥400W。 |
|  | 手术机器人 | 台 | 机械臂具有7个自由度；手术器械末端快换时间小于8s；主从操作手的系统响应时间<25毫秒；3D影像系统；可利用眼球移动调整视野范围，响应速度1s；1：1的真实的力觉感应技术，力反馈准确度达到98%；力觉反馈最小灵敏度：35克。 |
|  | 缓控释胶囊智能化生产设备 | 条 | 机器速度：32~44条/分钟（模条）；产量:63000~72000粒/小时；成品合格率＞99.5%。 |
|  | 血栓弹力图仪 | 台 | 通道数量 ≥2；稳定性相对偏倚≤±10%；批内测量重复性CV≤10%；具有自动水平调节和自动上下杯功能。 |
|  | 血液粘弹性流控检测芯片加工中心 | 套 | 重复定位精度≤0.005mm；加工微流道极限尺寸可达微米级，表面粗糙度高于0.2；可实现自动换刀和自动装夹及对刀功能。 |
|  | 血液透析机 | 台 | 可实现血液透析、在线血液透析滤过治疗；血液流量：0～650mL/min，透析液流量：0，300mL/min～800mL/min，脱水速率：0～6000mL/h；透析液浓度（电导）设置范围12～18mS/cm。 |
|  | 连续性血液净化设备 | 台 | 可用于连续性肾脏替代治疗，泵数量≥6个，血流量范围：0～600ml/min，超滤速率流量：0～250ml/ min，称重精度：±5g。 |
|  | 直立式含浸机 | 套 | 生产速度：15-18米/分钟；生产厚度≥0.05mm。 |
|  | 物料粉碎车 | 台 | 发动机功率：278kw; 最高时速：100km/h； 作业半径：5800mm；作业幅度（低/高）：-500～7000mm；机械手张开尺寸：1100mm；最小抓取质量：0.5T；碎料颗粒度平均≤350mm；最大压缩力28T；储料容积10m；远程控制。 |
|  | 核级泵 | 台 | 额定功率≥1000MWe；设计寿命≥60年，堆芯损坏概率（CDF）≤1.0×10-5/堆年；大量放射性物资释放概率（LRF）≤1.0×10-6/堆年的要求。 |
|  | 电动垂直起降固定翼无人机 | 批 | 飞行方式：垂直起降，水平飞行；尺寸：1.1m*2.4m；最大起飞重量≤8.1kg；任务载荷≤1kg；最佳巡航空速：70km/h；最大飞行空速：100km/h；续航时间≤1h；实用升限≤4500m；抗风能力≤ 6级。 |
|  | 燃气机 | 批 | 单缸排量：11.08L；最大燃烧压力：15MPa；可燃气体种类：天然气、沼气、瓦斯气、生物质气；燃气机转速：1000r/min；960KW≤额定功率≤1200KW。 |
|  | 智能化微型原子荧光仪 | 台 | 检出限：汞、镉0.005ng/ml；砷0.01ng/ml；精密度：＜0.8%；则定时间：20s/次； 测定条件（仪器）:灯电流20-40MA；负高压210-240V；取样时间4-5s；测定计数时间：10s；分析条件：Hcl：4%-10%；NaBH4：0.2%-2.5%；载流：纯净水；线性范围：三个数量分级；相关性：0.999-1.0000。 |
|  | 飞行试验平台 | 批 | 发动机推动≥300KN；推送工作时间>35s。 |
|  | 商业运载火箭 | 台 | 运载高度：200Km-1000Km；运载能力：73Kg-205Kg；入轨类型：LEO或SSO；发射准备时间不大于48h。 |
|  | 电子行业智能仓储系统 | 台 | 8-10秒/盘；取出速度：7-9秒/盘；存取容量：大于10000盘（标准仓库长度8.6m），存储密度达到500盘/㎡以上（7英寸盘,厚度25mm）；进料机器人：标准6轴机器人。 |
|  | 海洋监测车 | 批 | 适应台风工作等级：15级（含15级阵风）；车辆中工作与生存人数：3人；持续工作时间：48小时； |
|  | 连铸生产线 | 套 | 实现板栅连续铸造，最大生产速度可达16 m/min～32m/min；板栅尺寸≤320 mm，板栅厚度≥0.7mm；相比传统重力浇铸设备提高环保性能，铅及其化合物排放浓度小于0.50mg/m3。 |
|  | 电解铝生产线脱硫脱氟除尘趋零排放一体化装备 | 套 | SO2排放浓度≤35mg/Nm3，粉尘排放浓度≤5mg/Nm3，氟化物排放浓度≤0.3mg/Nm3（标态、干基、实际氧）。 |
|  | 氧化铝矿石焙烧烟气脱硫除尘成套装备 | 套 | SO2排放浓度≤100mg/Nm³、粉尘排放浓度≦10mg/Nm。 |
|  | 移动式应急处置终端装备 | 台 | 三重通讯系统：无线网络、GPRS、北斗信号，嵌入式系统：接收云端指令、USB接口能接入计算机设备；2500磅双向绞盘可1键收放施救牵引，可在雪地、沼泽、沙漠、泥泞等恶劣环境进行自救和施救；应急照明灯组可360度旋转，左右两组灯具1000W上下180度翻转。 |
|  | 钢带表面氧化铁皮无酸清理设备 | 套 | 除鳞等级：达到GB/T8923.1-2011中Sa2.5及Sa3级； 粗糙度等级：达到GB/T13288.2-2011中细级。 |
|  | 绿色节能环保电弧炉 | 台 | 电炉电耗≤320kwh/t；冶炼周期≤50min；金属收得率91~92%；电极消耗≤1.2kg/t。 |
|  | 高炉无料钟炉顶布料器 | 台 | 溜槽旋转速度8 r/m；溜槽倾动速度0°～3°/s；溜槽倾动角度范围10°～60°；溜槽倾动控制精度±0.1°； 溜槽长度 3~4.8m；产品适用于1000~4000m3级高炉。 |
|  | 垂直弯曲型特厚板坯连铸成套装备 | 套 | 铸坯断面：（300～450）mm×(1600～2400)mm；拉坯速度：（0.4～1.0）m/min；年产量大于100万吨。 |
|  | 高压醇烷化循环气压缩机 | 台 | 最高转速：428rpm;排气压力：22MPa;行程：240mm;活塞力：80kN;最大电机功率：500kW。 |
|  | 平面磨床 | 台 | 工作台速度5~25m/min；前后手轮进刀(1格/1圈)0.02/5mm；上下手轮进刀(1格/1圈)0.005/1mm；上下快速移动速度230mm/min；工作台平面精度（前后）1000m≤0.002-0.01；工作台平面精度（左右）1000m≤0.002-0.01；工作台位置精度十字（XY轴垂直度）300m≤0.02；头座上下垂直度前后300m≤0.03；头座上下垂直度左右300m≤0.03。 |
|  | 转底炉处理冶金含锌尘泥技术装备 | 套 | 单套年处理能力≥20万吨；脱锌率≥85%；金属化率≥70%。 |
|  | 高温液态熔渣干法粒化及余热回收技术装备 | 套 | 单套处理能力≥60t/h；渣粒粒径：2~5mm，余热回收率：>50%；高炉渣非晶态含量：>85%。 |
|  | 超临界水气化联氧化处理危险废弃物技术装备 | 套 | 单套处理能力≥15t/d，压力≥22MPa，温度≥500℃。 |
|  | CDQ余热发电技术装备 | 套 | 余热回收蒸汽量：0.58kg/kg焦，蒸汽温度：540 ℃ 蒸汽压力：9.5MPa，发电量：36.5MW/h。 |
|  | 消防机器人 | 台 | 装备质量：≤500KG；爬坡能力：84%（40°）斜坡或楼梯；牵引力：≤4000N。 |
|  | 防爆轮式巡检机器人 | 台 | 运行速度：0~0.8m/s；云台升降高度：0.5m；图像分辨率：1920X1080。 |
|  | 矿用隔爆兼本安型巡检机器人 | 台 | 采用吊挂式轨道行走形式；自主充电；防爆设计；测温范围：-25℃~+135℃/-40℃~550℃；成像时间：＜4.0s。 |
|  | 铁路列检机器人 | 台 | 最高运行速度：42Km/h；无线通信距离：1Km；避障检测距离：100m，10%反射率；自动充电设计； |
|  | 综合管廊巡检机器人 | 台 | 采用自动行走的悬挂轨道式设计；远程监控；转弯半径：1.5m；运行速度：2m/s；云台水平旋转角度：360°；灭火有效范围：40㎡。 |
|  | 水下机器人 | 台 | 最大下潜深度：300m；行进速度：1m/s；声呐探测；最大定位距离：1Km，精度±0.1m；搭载多种传感器。 |
|  | 高压水射流破碎机器人 | 台 | 单次破碎深度：1-200mm；破碎效率：2.5m/h；工作压力：1350bar；工作流量：170L/min。 |
|  | 智能安防巡逻机器人 | 台 | 遥控距离：2Km；安全系统：自主避障，远程急停；图像显示：5路同时显示，大小屏切换。 |
|  | 页岩气压缩机 | 台 | 两列对称平衡往复活塞式、全风冷、少润滑油；主机转速：740r/min排气压力：4-6.3Mpa；轴功率：175kW。 |
|  | 转炉湿式电除尘器 | 台 | 压力损失＜500Pa；单级除尘效率≥90%；泄爆率＜3‰ |
|  | 自平衡式恒压橡胶膜密封煤气柜 | 套 | 储气容积：12万m3，煤气储存压力3~12kPa。 |
|  | 结晶器自动加保护渣机器人 | 台 | 加渣量：0~3kg/min；给料精度：5%；料仓加热温度：0~70°；料仓容量1000kg；加渣轨迹自动调节。 |
|  | 平整机 | 套 | 处理带钢厚度：0.15 mm~12.7mm；处理带钢宽度：300～2500 mm；带钢屈服强度：max.1200 MPa；带钢抗拉强度：max.1500 MPa。 |
|  | 无臭高效好氧发酵器 | 台 | 单体处理规模1—50t/d，臭气100%收集处理，厂区臭味等级满足恶臭污染物排放标准（GB14554-93）一级标准；好氧发酵时间8—12天。 |
|  | 智能水处理加药系统 | 套 | 药剂投加量较人工方式节省25%以上，水下图像采集装置承压50m，防护等级IP68；实现混凝工艺出水水质达标率100% |
|  | 智能化中央供水直饮水成套设备 | 套 | 直饮水供水能力达30 吨/天以上，系统循环输配能力达 200吨/天， 满足 10000 人以上直饮水用量；水质符合《饮用净水水质标准(CJ94-2005)》、国家《生活饮用水管道分质直饮水卫生规范(送审稿)》规定；智能控制、在线监控水质；智能化终端水控，支持扫描或 NFC无感支付 |
|  | 超大盾构机主驱动减速机 | 台 | 功率≥400kW;传动比10-200；脱困输出扭矩≥320kNm。 |
|  | 单轨齿轮箱 | 台 | 功率：60kW~260 kW，传动比5.8 ~7，最高转速4500rpm。 |
|  | 有轨电车齿轮箱 | 台 | 功率：120kW，传动比6.88，最高转速4800rpm。 |
|  | 万能轧机 | 台 | 轧制速度5—8m/s；轧制精度±0.1mm；换辊时间≤30min。 |
|  | 绿色低耗线材双模块减径机 | 套 | 设计速度（m/s）120；保证速度（m/s）105；轧制温度（℃）750℃；相对变形量0.25~0.49；许用轧制力（kN）330；轧制精度（mm）±0.15；振动值（mm/s）≤4.5（120m/s）。 |
|  | 四辊张减机 | 套 | 总减径率30%~70%，单机架减径率2%~7%。外径精度±0.3%或±0.3mm，内六方指标P，对于D/S=5的厚壁管，¦P¦≤10%。 |
|  | 机械微动伺服试模液压机 | 台 | 公称压力≥2000吨，合模速度0.1-0.5mm/s,微动速度0.05mm/次，滑块位置控制精度±0.05mm。 |
|  | 大台面钢板校平龙门移动伺服液压机 | 台 | 公称压力≥1800吨；工作台长度≥8000mm，宽度≥5000mm；压头微动精度≤0.2mm，压头垂直运动定位精度≤0.2mm。 |
|  | 龙门式3D堆焊智能增材制造单元 | 台 | 电弧熔丝增材制造系统最大工作行程4000mm×1600mm×600mm，X/Y/Z轴最大运动速度≥30m/min，X/Y/Z运动轴重复定位精度≤+0.06mm，增材速度≥6.5Kg/h（丝径2.4mm）；配套增材后随动锤击精整及消应力系统。 |
|  | 液力变矩器 | 台/套 | 液力变矩器扁平率（循环圆流道轴径比）≤0.7；耦合点效率≥80%；闭锁离合器最大扭转角度35°±1°，传扭能力≥200Nm；带载加减速耐久测试10万次，总成性能变化低于3%。 |
|  | 动力传动系统台架及半消声室 | 台 | 驱动转速由8000rpm提升到20000rpm，且振动指标小于1.2mm/s；隔声罩封装，对台架背景噪声降低作用明显，台架在12000rpm转速以上的噪音，由115dba降低到65dba；兼容新能源电机、减速器和电驱动总成的测试。 |
|  | 新能源变速器及电驱总成下线检测台 | 台 | 电驱动总成电机0-12000rpm转速范围内台架振动幅值X≤1.12mm/s、Y≤1.12mm/s、Z≤1.12mm/s,扭矩范围为0-2000N.m；系统转速控制精度±1rpm,扭矩控制精度0.2%F.S；测试设备达到MSA指标cg大于等于1.33，GRR小于等于10%；通过独立开发NVH系统对产品进行研判，该检查前序物料及装配过程中出现的问题及一致性，例如齿轮、齿面缺陷、轴承损坏-异响，齿面咬合异常、轴向选垫不合适-啸叫；检测系统采用电能回收装置构成能量封闭的加载系统。 |
|  | C100四冲程航空活塞发动机 | 台 | 双电容二极管点火；废气涡轮增压；缸径＞84mm；行程＞61mm；压缩比＞11：1;起飞功率＞73.5kW/5800 rpm；最大连续功率＞69kW /5500 rpm；燃油消耗≤285g/kW.h；滑油消耗率≤0.06L/h。 |
|  | C145四冲程航空活塞发动机 | 台 | 双电容二极管点火；废气涡轮增压；缸径＞86mm；行程＞61mm；压缩比＞10：1;起飞功率＞105kW/5800 /rpm；最大连续功率＞90kW /5500 rpm；燃油消耗≤285g/kW.h；滑油消耗率≤0.06L/h。 |
|  | 电动变距螺旋桨 | 套 | 电动变距；桨叶数：3个；重量：12.18kg；螺旋桨直径：1900±3mm，变距范围：6°-35°；最高额定转速2600rpm；转动惯量：0.56kgm²。 |
|  | 全地形伸缩臂装卸车 | 辆 | 整机质量（带货叉状态）：8.75t；最高行驶速度 ：54km/h；臂全缩时起重量：3t；最大有效作业距离：5900mm；最大作业高度：8900mm；起吊质量：臂全缩时3吨；臂全伸时：1吨。 |
|  | 地面油料化验箱 | 台 | ①微量馏程测定模块样品检测温度范围：0～400℃; ②密度测定模块密度检测范围：0～1999.9kg/m3；检测精度：±0.5 kg/m3；温度控制精度：±0.1℃；预测指标：馏程、标准密度、闭口闪点、浊（凝）点、十六烷值指数；检测精度：预测置信度≥90%。 |
|  | 金属激光选区熔融增材制造装备 | 台 | 设备成型尺寸280*280*300mm；Z轴运动控制精度达到0.001mm；直接成型精度在±0.05mm。 |
|  | 高分子激光选区烧结成型增材制造装备 | 台 | 设备成型尺寸250*250*400mm；体积成型速率1500mL/h；Z轴精度20μm。 |
|  | LCD光固化增材制造装备 | 台 | 设备成型尺寸为300*170*320mm；专用4K黑白屏，分辨率为3840*2160px，使用寿命高达2000h，最高耐温50°。 |
|  | WH20柴油机 | 台 | 缸径：200mm；行程：300mm；功率：720-1765kW；转速：600-1000r/min。 |
|  | WH25柴油机 | 台 | 缸径：250mm；行程：330mm；功率：1620-2680kW；转速：750-1000r/min。 |
|  | X射线计算机体层摄影设备(CT) | 台 | 单次轴向扫描，可获得的最大扫描层数：32层；高压发生器功率：32KW；最快旋转速度：80RPM。 |
|  | 智慧公厕智能管理成套系统 | 套 | 采用领先的双目立体视觉技术，分辨率支持1920* 1080P，计数分辨率：16 位数值计数器输入频率：≤100Hz，光照强度增加 7%，光照量程0-65535uux/0-20万 LUX，工作温度：-30℃～65℃工作湿度：15~90%RH，NH₃测量范围：0-500ppm，CO₂测量 范 围 ： 2000ppm/ 5000pp m/ 10000ppm(支持定制)，H₂S 测量范围: 0~ 100ppm。可节约用水 30%，节约用电 50%。 |
|  | 燃气热泵 | 台 | 定期5年维护周期；-20℃制热几乎不衰减；耗电仅为电空调1/10；制冷（热）量>25kW；一次能源利用率>1.5。 |
|  | *锅炉及辅助设备*三维鯺片管空预器 | 套 | 设计煤，入口烟气量：1076373Nm3/h（标态，湿基，实际氧）工况下：①低低温省煤器出口排烟温度：117±3 ℃（入口空气温度25℃）；②低低温省煤器出口一、二次风温：120±3℃：③烟气侧压力降：≤587pa；④空气侧压力降：≤590pa；⑤漏风率：≤1%；⑥可投入率：≥100%；⑦年利用小时数：不低于5000小时；⑧年可用小时数：不低于8000小时。 |
|  | 高频脉冲加载成形挤压机生产线 | 套 | 公称力100kN-2000KN，冷挤行程：250mm，加工节拍：22秒，挤压模数：1-3.0mm。 |
|  | 超高压高温叶片等空心零件热气胀成形工艺装备 | 套 | 液压机：公称力：20000 KN -50000KN，开口1200mm，行程240mm，台面3800mmx2500mm；气体增压系统：70MPa以下的气压控制，150MPa的最大气压；采用液驱增气体压泵；储气罐容积3L@70MPa；真空扩散炉部分参数：空炉冷态极限真空度：≤3×10-3Pa；最高温度：1200℃；水冷压头直径：200mm。 |
|  | 超高压液压胀型生产线 | 套 | 公称力20000KN-50000kN，预成形力:5000 KN, 乳化液最大工作压力:250 MPa,开口1000mm，行程800mm，台面3800mmx2500mm。增压器：最高工作压力4000bar、3.75L；乳化液系统：有效容积约为3000L。 |
|  | 多工位精锻自动生产线 | 套 | 公称压力1000-2000吨，工序≥4；生产节拍6-8件/分。 |
|  | 超高强钢热冲压生产线 | 套 | 公称压力1000-1600吨，开口2200mm，行程1200mm。速度：800/75-250/700mm/s，台面3500mmx2500mm, 整线生产节拍: ≥4次/min。 |
|  | 复合材料汽车关键零部件在线模压成形技术与装备生产线 | 套 | 公称力16000KN-30000kN，开口:3000mm，滑块速度:1-80mm/s(可调)，滑块空程及回程速度800mm/s;4角调平功能，工作台面3000mmX2000mm;滑块行程2400 mm;产线产件周期：20~60秒/件；挤出能力700公斤/小时，玻纤含量20~40%。 |
|  | 物联网智控垃圾渗滤液处理设备 | 套 | 处理量：60吨/天；处理运行方式：物联网智能控制；垃圾渗沥液处理率：100%。（无浓水存留）；排放标准： GB16889-2008 生活垃圾填埋场污染控制标准表3。 |
|  | 血液净化设备 | 台套 | 可用于连续性肾脏替代治疗，泵数量≥6个，血流量范围：0ml/min，30ml/min～600ml/min；动、静脉压：-500mmHg～+700mmHg；补液、血浆、循环、超滤泵流量：0ml/min，1～250 ml/min；空气监测：≤ 0.01mL;漏血监测精度：2mL/L。 |
|  | 热回收焦炉余热发电装置 | 套 | 高温超高压一次再热母管制工艺；吨焦回收电量：950~1050kWh/t焦；蒸汽压力：13.7MPa；蒸汽温度：540℃。 |
|  | 基于低轨应用的毫米波瓦片式可扩展相控阵 | 套 | 发射频率：29.8GHz~30.0GH；接收频率：20.0GHz~20.2GHz；方向性：方位角：0～360°；离轴角：0～60°；EIRP≥42.5dBW（@30.0GHz）（扫描波束范围内）；G/T≥4dB/k（@20.2GHz）（扫描波束范围内）。 |
|  | 柔性可扩展L频段数字相控阵 | 套 | 波束数量：不小于50个，12色频率复用；波束覆盖范围：≥±55°；边缘波束G/T：≥-4dB/K；边缘波束EIRP：≥28.5dBW。 |
|  | 基于低轨星座卫星互联网通信节点车 | 套 | 天线形式：4.5m X/Ka双频段自动折叠抛物面天线；反射面精度：≤0.25mm（RMS）；二类车底盘车：整车尺寸12000mm×2550mm×4000mm；天线载车平台调平精度：30秒。 |
|  | 基于低轨卫星的地面便携终端 | 台 | 数据传输速率：16kbps；G/T：-27dB/K；ERIP：37dBm；尺寸：直径150mm×高150mm；重量≤250g。 |
|  | 基于低轨卫星的地面小型化物联网终端 | 台 | 终端尺寸：120mm×90mm×30mm；终端重量：≤300g；工作温度：-25℃～+50℃；平均业务功耗：8W。 |
|  | 基于低轨卫星的多模融合导航增强终端 | 台 | 接收GPS卫星信号：L1C/A、 L1P, L2P, L2C, L5C；接收BDS卫星信号：B1I, B2I, B3I, B1C, B2a；并行通道数：GNSS各频点支持12通道，LEO支持6通道；首次信号启动时间：冷启动<60s；温启动<45s；热启动<15s；SPT授时精度：≤1ms。 |
|  | CEST001电液直驱伺服缸振动装置 | 台 | 振动范围0~350c/min；振幅0~10mm；正弦或非正弦曲线；最大出力10T；静态位置控制精度≥5μm；连续工作制。 |
|  | CEST002电液直驱伺服缸振动装置 | 台 | 振动范围0~300c/min；振幅0~6mm；正弦或非正弦曲线；最大出力10T；静态位置控制精度≥5μm；连续工作制。 |
|  | 全自动化学发光免疫分析仪 | 批 | 一步法可达到360T/H；试剂位≥24；样本位≥96；反应杯≥1000个；设备重量≤500kg；全面支持酶促和直接化学发光体系。 |
|  | 地铁As型车辆用齿轮箱 | 台 | 最大运营速度：80km/h；最大输入功率：260kW；最高输入转速：4349r/min；最大启动扭矩：1490Nm；短路扭矩：10000Nm。 |
|  | 地铁B型车辆用齿轮箱 | 台 | 最大运营速度：80km/h；最大输入功率：250kW；最高输入转速：4020r/min；最大启动扭矩：1420Nm；短路扭矩：5500Nm。 |
|  | 市域快轨车辆用齿轮箱 | 台 | 最大运营速度：120km/h；最大输入功率：315kW；最高输入转速：4547r/min；最大启动扭矩：1940Nm；短路扭矩：4845Nm。 |
|  | 时速350公里CR400BF型复兴号动车组齿轮箱 | 台 | 最大运营速度：350km/h；最大输入功率：650kW；最高输入转速：5499r/min；最大启动扭矩：3000Nm；短路扭矩：11000Nm。 |
|  | 时速250公里CR300BF型复兴号动车组齿轮箱 | 台 | 最大运营速度：250km/h；输入功率：433kW；最高输入转速：5757r/min；最大启动扭矩：2212Nm；短路扭矩：11000Nm。 |
|  | 时速160公里城际动车组齿轮箱 | 台 | 最大运营速度：160km/h；最大输入功率：430kW；最高输入转速：5384r/min；最大启动扭矩：2440Nm；短路扭矩：12000Nm。 |

重庆市经济和信息化委员会办公室           20201年4月9日印发